## Slide 1: 第 7 章 DMA技术

## Slide 2: 第7章 DMA技术
7.1 DMA概述
7.2 DMA传送过程及方式
7.3 DMA控制器8237A
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 3: 学 习 目 的
通过对本章的学习，应该能够达到下列要求：
DMA的概念及用途
DMA的传送过程
DMA的传送方式
8237A控制器编程结构
8237A控制器的应用

## Slide 4: 重 点
DMA的概念
DMA传送过程
DMA传送方式
8237A芯片的结构和命令
8237A芯片工作时序
8259A芯片应用编程
学 习 目 的

## Slide 5: 7.1 DMA 概述
背景：程序控制方式和中断方式都需CPU的干预。对于高速、大批量的数据传输，若由CPU一条一条执行指令来完成数据交换，效率低下。
原理：DMA（Direct Memory Access）方式通过专用接口，让存储器与高速外设之间直接交换数据，而无需CPU的干预；并且内存地址的修改、传送开始和结束控制都由硬件电路实现，大大提高了传输速度。
特点：用硬件控制代替软件控制。实现硬件控制的器件称为DMA控制器(DMAC)。它是DMA传输的核心。

## Slide 6: 7.2 DMA的传送过程及方式
  DMAC的2种工作状态
    被动工作状态：CPU对DMAC进行控制和指挥。例如：向DMAC写入内存传送区的首地址、传送字节数和控制字。此时，DMAC相当于一个外设，称为总线从模块或受控器。
    主动工作状态：进行DMA传输时，DMAC取代CPU，获得总线控制权，成为总线的主控者，向存储器和外设发信号。此时，DMAC称为总线主模块或主控器。

## Slide 7
  DMA的传送过程
当外设有DMA需求且就绪，向DMAC发请求信号DREQ。
DMAC收到请求后，通过HOLD引脚向CPU发总线请求信号HRQ 。
CPU若允许DMA传输，则释放总线控制权，并发响应信号HLDA 。
DMAC收到HLDA并获得总线控制权后，向外设发DACK，通知其可以开始DMA传输。
DMAC发地址和控制信号，进行外设与内存间的数据传输。
数据传输结束后，DMAC通过HOLD引脚撤销总线请求。CPU收到请求后，使HLDA无效，同时收回总线控制权。
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 8
1、申请阶段
  当外设有DMA需求且准备就绪，向DMAC发出DMA请求信号DREQ。
  DMAC收到DMA请求后，通过CPU的HOLD引脚向CPU发出总线请求信号HRQ。
2、响应阶段
  CPU收到总线请求后，若允许DMA传输，则会在当前总线周期结束后发出DMA响应信号HLDA。
      CPU释放总线控制权（三组总线置高阻态）；
      CPU向DMAC发HLDA信号，通知DMAC，CPU已释放了总线控制权。
7.2 DMA的传送过程及方式
（1）DMA传送过程

## Slide 9
  DMAC获得总线的控制权，向外设发DMAC的应答信号DACK，通知外设可以开始进行DMA传输。
3、数据传送阶段
  DMAC送出地址和控制信号，进行外设与内存间的数据传输。
4、传送结束阶段
  数据传输完毕后，DMAC产生结束信号给外设，外设撤销DREQ信号，进而引起HRQ信号无效。CPU收到HRQ无效信号后，使HLDA无效，同时收回对总线的控制权。
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 10
单字节传送方式
  每传送完一个字节数据，DMAC 放弃总线控制权。传送下一个字节时，再重新申请使用总线。
  特点：DMAC不会长时间占用总线。CPU可在每个DMA周期结束后立即控制总线。CPU与DMAC轮流控制总线，因此不会对系统运行产生较大影响。
  缺点：DMA传输效率低。
7.2 DMA的传送过程及方式
（2）DMA传送方式

## Slide 11
允许 DMA
DMAC发总线请求
CPU响应DMA
放弃总线
DMAC控制
传一个字节
放弃总线
发送结束信号
N
DMA
放
弃
总
线
N
Y
Y
DMA请求？
块结束否？
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 12
数据块传输方式
  DMAC 获得总线控制权后，可连续传输多个字节。只有当字节全部传送完毕，或被外部强制停止，它才释放总线控制权。
  优点：传输效率高。
  缺点：DMA传输期间CPU长时间不能控制总线，若一次传输的数据较多，会对系统产生影响。
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 13
允许 DMA
DMAC发总线请求
CPU响应DMA
放弃总线
DMAC控制
传一个字节
放弃总线
发送结束信号
N
N
Y
Y
DMA请求？
块结束否？
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 14
请求传输方式
  类似数据块传输方式。不同在于：每传输一个字节后，DMAC检测外设的DMA请求信号DREQ；若DREQ无效，则停止DMA传输，归还总线控制权。
  优点：实现灵活，外设可用DREQ信号控制DMA传输过程。
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 15
允许DMA
DMAC发出总线请求
CPU响应DMA放弃总线
DMAC控制传一个字节
放弃总线发送结束信号
Y
Y
放弃总线
N
N
Y
DMA请求？
块结束？
DMA请求？
N
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 16
级联传输方式
  将多个DMAC连在一起，一个为主，其余为从。从片收到外设的DMA请求后，不是向CPU申请总线，而是向主片申请，再由主片向CPU申请。
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 17: (3) DMA的操作类型
DMA读：把数据由存储器传送到外设。
DMA写：把外设输入的数据写入存储器。
存储器到存储器：实现内存区域到内存区域的读写。
DMA校验：不进行数据传送，而是对数据块内部的每个字节进行校验。
DMA读写操作均是针对存储器而言。
7.2 DMA的传送过程及方式

## Slide 18: 7.3 DMA 控制器 8237
8237A是一款可编程的通用DMAC，可实现内存/外设、内存/内存的高速传输，最高传输速率达1.6MB/s。
8237A有4个独立通道，通过级联最多可扩展4个从片，共16个通道。每个通道一次可最多传输64KB数据。

## Slide 19: (1) 8237A 内部结构
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 20
  8237包含4个DMA通道和一个公共控制部分。
  每个DMA通道包括：
    基本地址寄存器(16位)、当前地址寄存器(16位)
    基本字节寄存器(16位) 、当前字节寄存器(16位)
  公共控制部分包括：
    控制寄存器(8位) 、状态寄存器(8位)、暂存寄存器(8位)
    方式寄存器(8位)、请求寄存器(8位) 、屏蔽寄存器(8位)
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 21: (2) 8237A 外部引脚
40引脚DIP封装
信号分组：
  请求与应答信号
  被动状态下的信号
  主动状态下的信号
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 22
  请求与应答信号
    DREQ0 ~ 3 ：DMA通道请求信号。有效电平可编程设置。优先级：DREQ0最高，DREQ3最低。
    HRQ：8237向CPU发出的使用总线请求信号，高有效。
    HLDA：CPU发给8237的总线请求应答信号，高有效，表示CPU已让出总线使用权。
    DACK0 ~ 3：DMA通道应答信号。有效电平可编程设置。同一时刻，只能有一个DACK信号有效。
CPU
DMAC
外设
DREQ0-3
HLDA
HRQ
DACK0-3
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 23
  被动状态下的信号线
    A0 ~ A3：地址输入线。用于CPU对8237初始化时访问其内部寄存器。可访16个寄存器。
    DB0 ~ DB7：双向数据线。用于CPU向8237初始化时传送命令或状态。
    CS：片选信号。
    IOR：CPU读取8237的内部状态寄存器。
    IOW：CPU向8237写命令及初始化参数。
    CLK：时钟信号。
    RESET：复位。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 24
  主动状态下的信号线
    A0 ~ A7：地址输出线。输出低8位存储器地址。
    DB0 ~ DB7：数据线 / 高8位地址线分时复用。
    ADSTB：地址选通。DMA传输开始时，ADSTB有效，把DB0 ~ DB7 上输出的高 8 位地址锁存在外部锁存器中。
    AEN：地址输出允许信号。有效时将锁存的高8位地址送入系统总线，与DMAC输出的低8位地址组成16位地址。
    MEMR：从存储器读数据。
    MEMW：将数据写入存储器。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 25
IOR：从外设读取数据。
IOW：将数据写入外设。
READY：准备就绪。用于控制总线周期长度，与慢速设备同步。DMA传送期间，若READY无效，则插入等待周期。
EOP：过程结束信号，双向。DMA传送结束，DMAC从EOP端输出一个负脉冲，通知外设。若外设通过EOP向DMAC输入一个负脉冲信号，则终止DMA传送。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 26
  8237A使用独立于CPU的时钟；
  时钟周期分为两大类：
    空闲周期
    有效周期
  周期也称为状态（STATUS）。
7.3 DMA 控制器 8237
(3) 8237工作时序

## Slide 27
Si
Si
S0
S0
S1
S2
S3
S4
SW
SW
DREQ
HLDA
就绪
未就绪
空闲状态
请求应答状态
数据传输状态
块字节
单字节
8237A的内部状态转换图
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 28: 有效周期（由S0～S4五种周期组成）
S0—过渡周期
  8237A接到外设的DREQ请求，向CPU发出了HRQ，等待CPU让出总线控制权。
  得到来自CPU的HLDA响应后，结束S0状态。
S1—地址周期
  用ADSTB将高8位地址送入锁存器
  使AEN有效，8237用DB0～DB7送出高8位地址A8～A15到地址总线
传输一段连续的数据时，存储器地址是相邻的，高8位地址往往是不变的。此时，S1可以省略。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 29
S2—地址输出周期：
  向外设送出DACK信号，寻址IO外设
  送出16位RAM地址
  S3--数据读出周期：
  送出数据读控制信号，数据放到数据线上
    DMA读操作--送出MEMR#
    DMA写操作--送出IOR#
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 30
S4--数据写入周期：
  送出写操作所需的控制信号：
    DMA读操作--送出IOW#
    DMA写操作--送出MEMW#
  S3状态结束时：
    READY无效，插入SW周期
    READY有效，进入S4周期
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 31
存储器之间数据传输：
  从源地址中读出一个字节，存入8237A暂存寄存器
  将这个字节写入目的地址中
  每个阶段的完成都要经过4个周期（状态）。
S4之后应该是哪一个周期？
？
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 32
扩展写
写控制信号一般在S4开始有效；
采用扩展写方式，写信号在S3就开始变得有效这种做法可以增加写操作时间，满足某些设备的需要。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 33
压缩时序
正常时序中，S1用于锁定高8位地址
  高8位地址不变时，S1是可以省略的
S4用于读和写
  在追求高速传输，且器件的读写速度又可以跟得上时，S3也是可以省略的
省略S3之后的时序称为压缩时序
  压缩时序下，一个字节的传输最少只要两个时钟周期（S2，S4）就可完成
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 34
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 35: (4) 8237A 内部寄存器的功能
8237A内部共有10种寄存器，可分为2类：
  通道专用寄存器（4个）
    基本地址寄存器、当前地址寄存器
    基本字节寄存器、当前字节寄存器
  通道公用寄存器（6个）
    方式寄存器
    命令寄存器
    状态寄存器
屏蔽寄存器
请求寄存器
暂存寄存器
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 36: 通道专用寄存器
1. 基本地址寄存器（16位，只写）
  用来存放DMA传送的内存起始地址。初始化时由程序写入，先低字节，后高字节。
  在整个数据块的DMA传输过程中，其值保持不变。
2. 当前地址寄存器（16位，可读可写）
  用来存放DMA传送的当前内存地址，每次DMA传输后，其值自动加1或减1。
  初值与基址寄存器相同，由CPU一并写入。
  自动预置时，数据块传输结束后，自动从基本地址寄存器装入初值。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 37
3. 基本字节寄存器（16位，只写）
  用来存放DMA传送的总字节数。传送N字节，则写入N-1。
  其值在初始化时由程序写入，先低字节，后高字节。在整个数据块的DMA传输过程中，其值保持不变。
4. 当前字节寄存器（16位，可读可写）
  用来存放DMA传送过程中未传完的字节数，其初值与基本字节寄存器相同，由CPU一并写入。
  每传送一个字节，其值自动减1。减为-1时，数据块传送结束，EOP信号有效。
  自动预置时，数据块传输结束后，自动从基本字节寄存器装入初值。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 38: 通道公用寄存器
1. 工作方式寄存器（8位，只写）
  用于设置DMA的操作类型、操作方式、地址改变方式、自动预置以及通道选择。
传输方式
00：请求传输
01：单字节
10：块传输
11：级联方式
地址增量
0：地址加1
1：地址减1
自动预置
0：非自动预置
1：自动预置
操作类型
00：校验
01：DMA写
10：DMA读
11：无效
通道选择
00：通道0
01：通道1
10：通道2
11：通道3
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 39
【例7-1】 PC机某读写操作使用DMA通道2，单字节传送，地址增1，不用自动预置。试给出写操作、读操作、校验操作的方式字。
解：
    写操作：0100 0110 = 46H。
    读操作：0100 1010 = 4AH。
    校验操作：0100 0010 = 42H。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 40
2. 命令寄存器（8位，只写）
  用于控制8237A的操作。
0: DREQ 高有效
1: DREQ 低有效
0: DACK 低有效
1: DACK 高有效
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0: 滞后写
1: 扩展写
0: 固定优先级
1: 循环优先级
0: 普通时序
1: 压缩时序
0: 启动8237A
1: 停止8237A
0: 通道0地
址不保持
1: 通道0地
址保持
0: 禁止M→M
1: 允许M→M
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 41
D5：滞后写和扩展写
  0：滞后写，表示写脉冲滞后读脉冲一个时钟。
  1 ：扩展写，表示读、写脉冲同时产生。
  扩展写增加了写命令宽度。压缩时序下 (D3=1) 该位无意义。
D4：优先级
  0：固定优先权， DREQ0 最高，DREQ3 最低。
  1：循环优先权，刚服务过的通道优先权变为最低。
D3 ：时序类型
  0：普通时序，传输一个字节需3个时钟周期。
  1：压缩时序。对于高速外设，可将时序压缩到2个周期。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 42
  D2：启动与停止8237A工作
  0：启动；1：停止。一般为0。
  该位设置影响所有通道。
  D1 和 D0：控制内存到内存的传输。
  仅当 D0 = 1 (允许M→M传输) 时 D1 才有意义。
  实现M→M传输，需先把源区数据送入8237A的暂存寄存器，然后再送到目的区。即：每次M→M传输需2个DMA周期。
  一般用通道0的地址寄存器存放源地址，用通道1的地址寄存器和字节寄存器存放目的地址和字节数。
  传输时，目的地址可自动加/减1，而源地址可通过设置D1=1使其保持不变，这样可使同一数据传输到整个目标内存区域。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 43
【例7-2】 PC机中的8237A 按如下要求工作：禁止存储器到存储器传送，采用正常时序，滞后写入，固定优先级，允许8237A工作，DREQ信号高电平有效，而DACK信号低电平有效。已知写命令寄存器对应的地址为08H，请给出写命令的程序段。
解：
      命令字：00000000H
      写命令字代码段：
      MOV AL, 00H
      OUT 08H, AL
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 44
3. 状态寄存器（8位，只读）
  用于存放8237A的状态信息。
  低4位表示各个通道是否传输结束；高4位表示各个通道当前是否有DMA请求。
1: 通道2有DMA 请求
1: 通道3有DMA 请求
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
1: 通道1有DMA 请求
1: 通道0有DMA 请求
1: 通道3传输结束
1: 通道2传输结束
1: 通道1传输结束
1: 通道0传输结束
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 45
4. 屏蔽寄存器（8位，只写）
  用来禁止或允许各通道的DMA请求。有单通道屏蔽和四通道屏蔽两种格式。
  单通道屏蔽：每次只屏蔽一个通道。
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
屏蔽位
1：屏蔽
0：开通
通道选择
00：通道0
01：通道1
10：通道2
11：通道3
未使用
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 46
四通道屏蔽：可同时屏蔽4个通道的DMA请求（相互独立）。
  若低4位全为1，则屏蔽所有的DMA请求；
  若低4位全为0，则允许4个DMA请求。
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
通道2
未使用
通道0
通道1
通道3
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 47
【例7-3】 请采用单通道屏蔽和四通道屏蔽两种方式来开放DMA通道2。（已知单通道屏蔽寄存器和四通道屏蔽寄存器对应的地址分别为0AH和0FH）
解：(1) 使用单通道屏蔽方式
      MOV AL, 00000010B ; 开放通道2
      OUT 0AH, AL
(2) 使用四通道屏蔽方式
      MOV AL, 00001011B ; 开放通道2
      OUT 0FH, AL
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 48
5. 请求寄存器（8位，只写）
  用软件启动DMA请求。一般DMA请求由硬件通过DREQ引脚发出。但也可通过软件来启动DMA请求。
  软件请求必须是块传输方式，传送结束后EOP信号自动清除请求位。
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
请求位
1：有请求
0：无请求
通道选择
00：通道0
01：通道1
10：通道2
11：通道3
未使用
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 49
6. 暂存寄存器
  在M→M的传输中，用于暂存从源地址读出的数据。复位时清除该寄存器的内容。
  M→M的传输需用到2个通道：
    通道0的地址寄存器存放源地址。
    通道1的地址寄存器存放目标地址。
  M→M传输，每传输一字节需2个DMA周期：
    第1个DMA周期，从通道0读出源数据送入暂存寄存器。
    第2个DMA周期，将暂存寄存器中的数据写入通道1指示的目标内存区域。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 50: (5) 8237A 内部寄存器的地址分配
8237A内部共有10种寄存器，对其进行读、写操作共有16个端口，对应的偏移地址为 0 ~ 15，使用A3 ~ A0 进行寻址。
每个通道有2个专用的地址，共8个专用地址。其余8个地址由各通道共用。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 51
端口 | 通道 | 偏移地址 | 寄存器 | 
 |  |  | 读(IOR) | 写(IOW)
DMA+0 | 0 | 00H | 当前地址寄存器 | 基地址与当前地址寄存器
DMA+1 | 0 | 01H | 当前字节计数器 | 基字节与当前字节寄存器
DMA+2 | 1 | 02H | 当前地址寄存器 | 基地址与当前地址寄存器
DMA+3 | 1 | 03H | 当前字节计数器 | 基字节与当前字节寄存器
DMA+4 | 2 | 04H | 当前地址寄存器 | 基地址与当前地址寄存器
DMA+5 | 2 | 05H | 当前字节计数器 | 基字节与当前字节寄存器
DMA+6 | 3 | 06H | 当前地址寄存器 | 基地址与当前地址寄存器
DMA+7 | 3 | 07H | 当前字节计数器 | 基字节与当前字节寄存器
4个通道专用的8个地址
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 52
各通道共用的8个地址
端口 | 通道 | 偏移地址 | 寄存器 | 
 |  |  | 读(IOR) | 写(IOW)
DMA+8 | 公 用 | 08H | 状态寄存器 | 命令寄存器
DMA+9 |  | 09H | — | 请求寄存器
DMA+10 |  | 0AH | — | 单通道屏蔽寄存器
DMA+11 |  | 0BH | — | 工作方式寄存器
DMA+12 |  | 0CH | — | 清除先/后触发器命令*
DMA+13 |  | 0DH | 暂存寄存器 | 总清命令*
DMA+14 |  | 0EH | — | 清四通道屏蔽寄存器命令*
DMA+15 |  | 0FH | — | 四通道屏蔽寄存器
注意：* 为软命令。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 53
软命令
  软命令：指只要对特定的地址进行一次写操作，命令就会生效，而与写入的具体内容无关。
  软命令直接由地址和控制信号译码实现，无需数据线。一般需要CS、IOW和内部寄存器地址同时有效。
  DMA操作中有总清命令(0DH)、清四通道屏蔽寄存器命令(0EH) 、清先/后触发器命令(0CH) 3种软命令。
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 54
总清命令
  与硬件 Reset 信号功能相同。
  功能1：使DMA控制器内部的命令寄存器、状态寄存器、请求寄存器、暂存寄存器和先/后触发器清0。
  功能2：使屏蔽寄存器全置1，即禁止所有的DMA请求。
  命令形式：
      OUT 0DH, AL ; AL可为任意值
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 55
清四通道屏蔽寄存器命令
  功能：使4个通道的屏蔽位均清0，即：允许4个通道的DMA请求。
  命令形式：
      OUT 0EH, AL ; AL可为任意值
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 56
清先/后触发器命令
  8237A内部有一个“先/后触发器”，其值为0时访问16位寄存器的低字节；为1时访问高字节。
  该触发器复位时清0，以后每访问一次，其状态自动翻转，即可按照先低字节、后高字节的顺序写入初值。
  命令形式：
      OUT 0CH, AL ; AL可为任意值
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 57: (6) 8237A 编程
8237A初始化编程的步骤：
  发送总清命令（复位）
  写基本地址和当前地址寄存器
  写基本字节和当前字节寄存器
  写工作方式寄存器
  写命令寄存器
  写屏蔽寄存器
  写请求寄存器（可选）
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 58
【例7-4】利用8237A的通道0将外设54KB的数据块传送至内存5678H开始的区域(增量传送)，采用块传输方式，非自动预置。外设的DREQ和DACK均高电平有效。已知8237A的端口地址为50H~5FH，试给出初始化程序段。
解：(1) 端口地址分析
8237A的端口地址为50H~5FH，则相关寄存器的端口地址为：
    总清命令：5DH
    基地址和当前地址寄存器：50H
    基字节和当前字节寄存器：51H
    工作方式寄存器：5BH
    命令寄存器：58H
    屏蔽寄存器(单通道)：5AH
    请求寄存器：59H
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 59
(2) 初始化编程
OUT 5DH，AL ; 总清命令
MOV AL， 0FFH ; 写基字节和当前字节寄存器(低字节)
OUT 51H，AL ; 54K = D800H
MOV AL， 0D7H ; 写基字节和当前字节寄存器(高字节)
OUT 51H，AL
MOV AL， 78H ; 写基地址和当前地址寄存器(低字节)
OUT 50H，AL
MOV AL， 56H ; 写基地址和当前地址寄存器(高字节)
OUT 50H，AL
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 60
MOV AL， 1000 0100H ; 工作方式：块传输，地址增量
OUT 5BH，AL ; 非预置，DMA写，通道0
MOV AL， 00000000H ; 通道0不被屏蔽
OUT 5AH，AL ; 使用单通道屏蔽寄存器
MOV AL， 1000 0000H ; 命令寄存器：DACK和DREQ高
OUT 58H，AL ; 启动8237A，非M→M传输
MOV AL， 00000100H ; 通道0有请求
OUT 59H，AL ; 请求寄存器
7.3 DMA 控制器 8237

## Slide 61
(1) DMA系统的组成
  为了实现DMA传送，除了DMA控制器外，一般还需其它配套芯片。
  一个完整的DMA系统包括以下几部分：
    8237A DMA控制器
    地址锁存器
    DMA页面地址寄存器
    总线控制器
    总线仲裁器
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 62
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 63
存储器地址的生成
  8237A只能生成16位地址 ( A7~A0，DB7~DB0)，而PC机地址总线有20位、24位、32位等。
  解决办法：为了能寻址到所有的存储器，需设置一个DMA页面地址寄存器，用于产生DMA通道的高位地址。
I/O设备寻址
  8237A用DACK信号取代CS对外设进行寻址。只要DACK、IOR或IOW同时有效，就可对外设进行DMA操作。
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 64: (2) 单片8237A 系统
早期的PC采用单片8237A，支持4通道DMA传送。
每次DMA可寻址1MB空间 (20位地址)，故只需设置一个页面地址寄存器。
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 65: (3) 双片DMAC的DMA系统
286以上的PC机采用2片DMAC，一个为主，一个为从，支持7个DMA通道。
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 66: (4) DMA系统应用实例
【例7-5】已知 8237A 的端口地址为 00~0FH，利用通道1传送数据，页面地址寄存器地址为83H，内存缓冲区地址为 2100:0030H，传送数据块长度为200字节。试写出相应的程序代码段。
解：(1) 总体思路
在DMAC初始化的基础上，添加有关页面地址寄存器的操作（向其内写入高4位地址值）。
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 67
PC机中DMA系统的初始化步骤：
  发总清命令，进行复位。
  写工作方式寄存器，设置各个通道的工作方式。
  设置页面地址寄存器的值；设置基地址、基字节寄存器的值（先低字节，后高字节）。
  写命令字。
  清除需要使用通道的屏蔽位，启动DMAC。
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 68
(2) 代码实现
OUT 0DH，AL ; 发总清命令，进行复位
MOV AL， 00000101B ; 工作方式：请求传输, 地址增,
OUT 0BH，AL ; 非预置, DMA写, 通道1
2
MOV AL， 02H ; 内存地址21030，页面地址02
OUT 83H，AL ; 页面地址寄存器
… 待续
3
1
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 69
… 续前
MOV AL， 30H ; 写通道1的低位地址
OUT 02H，AL
MOV AL， 10H ; 写通道1的高位地址
OUT 02H， AL
MOV AX， C7H ; 写通道1的字节数高位
（200=C8）
OUT 03H， AL ; 低字节
MOV AL， AH
OUT 03H， AL ; 字节数低位
MOV AL， 10000000B ; 写命令字
OUT 08H，AL
MOV AL， 00000001B ; 清屏蔽位，允许通道1请求
OUT 0AH，AL
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 70
【例7-6】利用DMA方式实现内存到内存的数据传送。
已知：
    内存源地址：从2000H开始，1000H个字节。
    内存目标地址：从4000H开始。
    假设8237A的I/O端口地址为70H~7FH。
请给出对应的初始化代码段。
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 71
解：按照初始化的步骤逐一实现
71
8237A初始化编程的步骤：
  发送总清命令（复位）
  写基本地址和当前地址寄存器
  写基本字节和当前字节寄存器
  写工作方式寄存器
  写命令寄存器
  写屏蔽寄存器
  写请求寄存器
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 72
START：
OUT 7DH, AL ; 写总清命令，先后触发器为0
MOV AL, 00H ; 源地址写入通道0基址寄存器，低位
OUT 70H, AL
MOV AL, 20H ; 写高位地址
OUT 70H, AL
MOV AX, 1000H ; 字节数
DEC AX ; 字节数N-1
OUT 71H, AL ; 写低位计数值
MOV AL, AH
OUT 71H, AL ; 写高位计数值
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 73
MOV AL, 00H ;目标地址写入通道1基址寄存器，低位
MOV 72H, AL
MOV AL, 40H ;写高位地址
OUT 72H, AL
MOV AX, 1000H ; 字节数
DEC AX ; 字节数N-1
OUT 73H, AL ; 写低位计数值
MOV AL, AH
OUT 73H, AL ; 写高位计数值
7.4 PC中的DMA应用

## Slide 74
MOV AL, 88H ; 通道0方式字：块传送，地址加1，读
OUT 7BH, AL
MOV AL, 85H ; 通道1方式字：块传送，地址加1，写
OUT 7BH, AL
MOV AL, 81H ; 命令字：允许M-M传送
OUT 78H, AL
MOV AL, 00H ; 写四通道屏蔽寄存器，开放全部DMA请求
OUT 0FH, AL
MOV AL, 04H ; 写请求寄存器，DMA通道0请求
OUT 79H, AL
7.4 PC中的DMA应用