## Slide 1: 第一章课后习题

## Slide 2: 1.简要解释以下名词术语
(1)数字计算机 (2)硬件 (3)软件 (4)CPU (5)主存储器 (6)外存储器 (7)信息的数字化表示 (8)存储程序工作方式 (9)数据通路宽度 (10)数据传输率(11)字长 (12) CPU外频 (13) CPU主频 (14) CPU功耗

## Slide 3: 1.简要解释以下名词术语
(1)数字计算机：一种能存储程序，能自动连续地对各种数字化信息进行处理的快速工具。
(2)硬件：是指组成计算机系统的设备实体，如CPU、存储器、I/O设备等。
(3)软件：泛指各类程序、文档等。
(4)CPU：即中央处理器，是由运算器和控制器组成的计算机硬件系统的核心部件。
(5)主存储器：位于主机内部，用来存放CPU需要使用的程序和数据的部件。

## Slide 4: 1.简要解释以下名词术语
(6)外存储器：位于主机外部，用来存放大量的需要联机保存但CPU暂不使用的程序和数据的部件。
(7)信息的数字化表示：信息的数字化表示包含了两层含义。用数字代码表示各种信息，用数字信号(电平、脉冲)表示数字代码。
(8)存储程序工作方式：事先编制程序，事先存储程序，自动、连续地执行程序。
(9)数据通路宽度：是指数据总线一次能并行传送的数据位数。

## Slide 5: 1.简要解释以下名词术语
(10)数据传输率：是指数据总线每秒钟传送的数据量。
(11)字长：一般指参加一次定点运算的操作数的位数。
(12)CPU外频：CPU的外部频率，也是计算机系统的基准频率，是部件工作的时钟信号基础，它由主板上的振荡器产生，此频率一般不会超过300MHz。
(13)CPU主频:CPU内核的工作频率，也称为CPU时钟频率

## Slide 6: 1.简要解释以下名词术语
(14) CPU功耗：CPU消耗的功率，包括静态功耗和动态功耗。静态功耗主要有电路泄露造成，动态功耗等于 ，其中 表示等效电容，
是工作电压， 是工作频率。

## Slide 7: 2.数字计算机主要特点

## Slide 8: 2.数字计算机主要特点
数字计算机的主要特点为：自动连续地执行程序、运算速度快、运算精度高、存储能力强、通用性好。(主要从信息的表示方法和计算机的工作方式来说明它的主要特点)

## Slide 9
3.计算机有哪些主要性能指标

## Slide 10
3.计算机有哪些主要性能指标
计算机的主要性能指标包括基本字长，运算速度、存储容量(主存容量和外存容量)、数据传输率、外设配置和软件配置等。(主要从计算机的运算能力、存储能力、传送能力、处理能力等方面考虑)

## Slide 11
4.冯·诺依曼思想包含哪些要点

## Slide 12
4.冯·诺依曼思想包含哪些要点
冯·诺依曼思想奠定了现代计算机的基本结构思想，很好地解决了信息如何表示才能被计算机识别和计算机采用何种工作方式才能自动地对信息进行处理等基本问题。
冯·诺依曼思想包含三个要点：
①采用二进制代码表示信息，以便计算机识别
②采用存储程序的工作方式，计算机自动地对信息进行处理
③由存储器、运算器、控制器、输入/输出设备等功能部件组成计算机硬件系统。

## Slide 13
5.信息的数字化表示包含哪两层含义？

## Slide 14
5.信息的数字化表示包含哪两层含义？
信息的数字化表示不仅要考虑在计算机中如何表示各种原始信息，还要考虑在物理机制上怎样实现。所以，第一层含义：用数字代码表示各种信息；第二层含义：用数字信号表示数字代码。

## Slide 15
6.用数字信号形式表示代码有什么优点

## Slide 16
6.用数字信号形式表示代码有什么优点
每位数字信号只有两种可能状态，因而可以从物理实现、可靠性、数值范围与精度、信息类型、信息处理等方面说明。其优点如下：
①在物理上容易实现信息的表示与存储
②抗干扰能力强，可靠性高
③数值的表示范围越大，表示精度越高
④能表示极其广泛的信息类型
⑤能用数字逻辑技术处理信息

## Slide 17
7.编译方式和解释方式对源程序的处理有什么区别

## Slide 18
7.编译方式和解释方式对源程序的处理有什么区别
在编译方式中，计算机执行编译程序，将源程序全部转换为目标程序，然后由计算机单独执行目标程序，即先翻译，后执行。
在解释方式中，计算机执行解释程序，将源程序逐段转换为对应的目标程序段，每转换一段便执行该段目标程序，直到整个源程序被解释执行完，即边翻译边执行。

## Slide 19
8.为什么要对计算机系统进行层次划分

## Slide 20
8.为什么要对计算机系统进行层次划分
计算机系统是由硬、软件组成的复杂系统，进行层次划分有助于根据不同需要，从不同层次去分析、构造、调试、维护和扩充计算机系统

## Slide 21
9.软件系统一般包含哪些部分？试列出你所熟悉的几种系统软件

## Slide 22
9.软件系统一般包含哪些部分？试列出你所熟悉的几种系统软件
软件系统一般包含系统软件与应用软件两部分。
熟悉的系统软件如操作系统(Windows、Linux等)，C编译程序、数据库管理系统(SQL Server，mySQL等)。

## Slide 23
10.以你熟悉的一种计算机系统为例，列举出该系统所用的CPU型号、时钟频率、字长、主存容量、外存容量、所连接的I/O设备名称等

## Slide 24
10.以你熟悉的一种计算机系统为例，列举出该系统所用的CPU型号、时钟频率、字长、主存容量、外存容量、所连接的I/O设备名称等
例如，使用英特尔芯片的计算机系统中，CPU为Intel i7-7500，时钟频率为2.70GHz，字长64位，主存容量为8GB，硬盘容量为500GB，I/O设备包括键盘、鼠标、显示器、喷墨打印机等。

## Slide 25
11.什么是控制流驱动？什么是数据流驱动？

## Slide 26
11.什么是控制流驱动？什么是数据流驱动？
传统的冯·诺依曼机采用控制流(指令流)驱动方式：按指令序列依次读取指令，根据指令所包含的控制信息对数据进行处理，在程序执行过程中，始终由指令流驱动计算工作。
数据流驱动方式是对传统冯·诺依曼机工作方式的根本改变：只要数据准备好，有关指令就可并行执行，没有对指令执行顺序的限制，如数据流计算机。

## Slide 27
12.你是否曾在计算机的机器指令级、操作系统级、汇编语言级或高级语言级上做过工作或练习，或调用过该级的功能？举出所做的工作或调用的功能名按实际情况回答，如用汇编语言或高级语言编写过程序等。

## Slide 28
12.你是否曾在计算机的机器指令级、操作系统级、汇编语言级或高级语言级上做过工作或练习，或调用过该级的功能？举出所做的工作或调用的功能名按实际情况回答，如用汇编语言或高级语言编写过程序等。
例如：使用python编程实现某一算法、使用C++编程实现具有图形界面的软件、等等。

## Slide 29
13.试分析微型机、小型机和大型机的特点。

## Slide 30
13.试分析微型机、小型机和大型机的特点。
微型机采用了集成度很高的电子元件和总线结构，一般采用单CPU结构，通用性强、轻便、小巧、价格低、操作使用方便，普及最广，适用于个人使用。
小型机的软、硬件规模大于微型机，结构复杂，一般采用多CPU架构，具有高可靠性、可用性和高服务性的特征，一般用作中小型高性能服务器。

## Slide 31
大型机一般用作大型的高性能服务器，具有专用的处理器指令集和专用应用软件，运算速度快、存储容量大、通用性强、功能完备，支持强大的数据处理能力，价格昂贵。
13.试分析微型机、小型机和大型机的特点。

## Slide 32
14.有三款单核处理器CPU1、CPU2和CPU3，他们将执行一段相同的程序，各项指标如下：
处理器 | 时钟频率f/GHz | CPI
CPU1 | 2 | 1.5
CPU2 | 1.5 | 1.0
CPU3 | 3 | 2.5
请回答下列问题：
（1）哪款处理器的综合性能更好？
（2）如果每款处理器执行程序都花费10秒钟的时间，各自的时钟周期数和指令数各是多少？
（3）如果执行时间减少30%，会使CPI同步增加20%，那么时钟频率应该至少多少才能确保时间减少30%？
Notes: CPI 1条计算机指令执行所需要的时钟周期=执行程序所需要的时钟周期数/所执行的指令条数
时钟周期是cpu工作的最小时间单位，时钟频率是多少时钟周期为1秒。

## Slide 33
14（1）哪款处理器的综合性能更好？
根据CPU执行同一个程序所需的执行时间来判断CPU的综合性能，速度最快的综合性能最好。因为执行时间t为：
，(n为指令数量)对于相同的指令，各CPU的执行时间为：
CPU1的执行时间为：1.5n/2GHz=0.75
CPU2的执行时间为：1n/1.5GHz=0.67
CPU3的执行时间为：2.5n/3GHz=0.83
综上，CPU2的综合性能更好。
Notes: CPI 每条计算机指令执行所需要的时钟周期=执行程序所需要的时钟周期数/所执行的指令条数
时钟周期是cpu工作的最小时间单位

## Slide 34
14（2）如果每款处理器执行程序都花费10秒钟的时间，各自的时钟周期数和指令数各是多少？
时钟周期数K=T/τ=T*f,指令数n=T*f/CPI
其中，T为执行程序所花费的时间、τ为时钟周期、f为时钟频率、CPI为每条计算机指令执行所需要的时钟周期。各级时钟频率之间的换算关系如下：
则三个处理器执行的时钟周期数k和指令数n分别如下：

## Slide 35
14（2）如果每款处理器执行程序都花费10秒钟的时间，各自的时钟周期数和指令数各是多少？

## Slide 36
14（2）如果每款处理器执行程序都花费10秒钟的时间，各自的时钟周期数和指令数各是多少？

## Slide 37
14（3）如果执行时间减少30%，会使CPI同步增加20%，那么时钟频率应该至少多少才能确保时间减少30%？
执行时间 ，如果时钟频率提高到 ，则有：
即：
所以，时钟频率应至少提高1.7143-1=71.43%
Notes: CPI 每条计算机指令执行所需要的时钟周期=执行程序所需要的时钟周期数/所执行的指令条数

## Slide 38
15. CPU的浮点运算能力常用MFLOPS（每秒百万次浮点运算数）表示，定义为：
MFLOPS=(浮点运算的次数÷执行时间)÷106
假设CPU时钟频率为3GHz，且每条浮点指令平均执行1次浮点运算。现有如下两个程序：
程序代号 | 程序指令总数 | 与操作有关的指令比例 |  |  | 与操作等效的CPI |  | 
 |  | 读写 | 浮点 | 分支 | 读写 | 浮点 | 分支
P1 | 106 | 50% | 40% | 10% | 0.75 | 1 | 1.5
P2 |  | 40% | 40% | 20% | 1.25 | 0.7 | 1.25

## Slide 39
（1）假设每条浮点指令平均执行1次浮点运算，请计算CPU执行程序P1和P2时的MFLOPS.
（2）计算CPU执行程序P1和P2时的MIPS.
（3）计算CPU执行程序P1和P2时的执行时间.

## Slide 40
15（1）假设每条浮点指令平均执行1次浮点运算，请计算CPU执行程序P1和P2时的MFLOPS。
由题目所定义的每秒百万次浮点运算数量MFLOPS可知，每秒一次浮点运算数量FLOPS=(浮点运算的次数总执行时间)。则有：
浮点数运算的次数=程序指令总数操作的指令比例
总执行时间=程序执行的总时钟周期数时钟频率
由上，CPU执行程序P1和P2时的MFLOPS为：

## Slide 41
15（1）假设每条浮点指令平均执行1次浮点运算，请计算CPU执行程序P1和P2时的MFLOPS。
FLOPS=(浮点运算的次数总执行时间)
=(程序指令总数操作的指令比例)
(程序执行的总时钟周期数时钟频率)
FLOPSP1=[1060.4][(1060.50.75+1060.41.0+1060.11.5) 3GHz]
=1.297109FLOPS
=1297MFLOPS

## Slide 42
15（1）假设每条浮点指令平均执行1次浮点运算，请计算CPU执行程序P1和P2时的MFLOPS。
FLOPS=(浮点运算的次数总执行时间)
=(程序指令总数操作的指令比例)
(程序执行的总时钟周期数时钟频率)
FLOPSP2=[31060.4][(31060.41.25+31060.40.7+31060.21.25) 3GHz]
=1.165109FLOPS
=1165MFLOPS

## Slide 43
15（2）计算CPU执行程序P1和P2时的MIPS。
已知MIPS是指每秒钟处理了多少百万条指令，则每秒处理一条指令表示为IPS，IPS=指令总数总执行时间。由上，CPU执行程序P1和P2时的IPS为：
IPSP1=106[(1060.50.75+1060.41.0+1060.11.5) 3GHz]
=3.243109 IPS
=3243MIPS
同理，可知IPSP2

## Slide 44
IPSP2=(3106)[(31060.41.25+31060.40.7+31060.21.25) 3GHz]
=2.913109IPS
=2913MIPS
15（2）计算CPU执行程序P1和P2时的MIPS。

## Slide 45
（3）计算CPU执行程序P1和P2时的执行时间
程序执行时间=指令总数执行一条指令所需要的时间，其中执行一条指令所需要的时间=CPI(1/f)。则CPU执行程序P1和P2时的执行时间为：
TP1=106[(0.50.75+0.41.0+0.11.5)(3GHz)]
3.110-4s
TP2=(3106)[(0.41.25+0.40.7+0.21.25)(3GHz)]
1.0310-3s
Notes: CPI为执行一条指令所需要的时钟周期，f为一秒钟包含多少个时钟周期