## Slide 1
1.简要解释下列名词术语

## Slide 2
1.简要解释下列名词术语
(1)位权 (2)基数 (3)真值 (4)机器数 (5)原码 (6)补码 (7)定点数 (8)浮点数 (9)规格化浮点数 (10)ASCII码
(11)算术移位 (12)逻辑移位

## Slide 3
1.简要解释下列名词术语
(1)位权：在r进位制的数中，每个数位的数码所表示的数值等于该数码乘以一个与它所在数位相关的常数，这个常数称为该位的位权，简称权
(2)基数：在进位制中，各数位允许选用的数码个数，称为该进位制的基数，它等于该进位制各数位所允许的最大数码值加1。
(3)真值：在数的绝对值之前配上正(+)、负(-)符号表示的数称为该数的真值。例如用十进制数表示真值：159，-132。用二进制数表示的真值：1011，-1011等。

## Slide 4
1.简要解释下列名词术语
(4)机器数：在计算机内部使用的，连同数的符号一起数码化的数称为机器数。
(5)原码：让数码序列的最高位为符号位(0表示正，1表示负)，其余部分为数(真值)的绝对值，这个数码序列称为该数的原码表示。
(6)补码：是机器数的一种表示方法，如果数为正，则正数的补码与原码形式相同；如果数为负，则负数的补码是将负数原码除符号位不变外，其余各位取反，末位再加1。
(7)定点数：计算机中小数点位置固定不变的数

## Slide 5
1.简要解释下列名词术语
(8)浮点数：小数点位置不固定，可随需要浮动的数称为浮点数。
(9)规格化浮点数：是指浮点数的尾数部分用带符号的定点小数表示，让R=2时，尾数用原码表示时其绝对值满足1/2|M|1(补码时，-1|M|-1/2或1/2|M|1)的浮点数称为规格化浮点数
(10)ASCII：即美国信息交换标准编码，与ISO646、GB1988标准兼容。它是由128个常用字符的数码化表示，如字符A的ASCII编码为1000001B

## Slide 6
1.简要解释下列名词术语
(11)算术移位：算术移位是指对具有数值大小的数，将数码位置左、右移动，使其数值发生变化，但数的符号位不变的一类位移操作。
(12)逻辑移位：逻辑移位是指将(二进制)代码序列视为纯逻辑意义上的代码组合，只是将数码位置循环移动或非循环移动，使数码位置发生变化，但没有正负性质，也没有数值大小变化的问题

## Slide 7
2.将二进制数(1111010.00111101)2转换为八进制与十六进制数

## Slide 8
2.将二进制数(1111010.00111101)2转换为八进制与十六进制数
将二进制转换为八进制或十六进制数，可分别采用二-八或二-十六缩写形式将二进制数分段对应转换即可。
二-八缩写形式是3位二进制数对应一位八进制数，二-十六缩写形式则是4位二进制数对应一位十六进制数。分段时，以小数点为基准，向左每3位(或4位)一组分段，高位不够补0；向右每3位(或4位)一组分段，低位不够补0。
由上所述，本题答案如下：

## Slide 9
2.将二进制数(1111010.00111101)2转换为八进制与十六进制数
(1111010.00111101)2=(172.172)8
(1111010.00111101)2=(7A.3D)16

## Slide 10
3.将二进制数(101010.01)2转换为十进制数与BCD码

## Slide 11
3.将二进制数(101010.01)2转换为十进制数与BCD码
求二进制中各位权值之和，则得到该二进制数的相应的十进制数：
(101010.01)2=(25+23+21+2-2)10=(42.25)10
将十进制数的各位均用四位二进制代码表示，即得到BCD码：
(101010.01)2=(42.25)10=(01000010.00100101)BCD
注意，在BCD码中最高位的0和最低位的0均不能省掉。
Notes: BCD码用4位二进制表示一位十进制

## Slide 12
4.将八进制数(37.2)8转换为十进制数与BCD码

## Slide 13
4.将八进制数(37.2)8转换为十进制数与BCD码
方法一：
由按权相加法计算，即将八进制数展开成多项式求和的形式，求得的和为相应的十进制数再写为BCD码。
(37.2)8=(381+780+28-1)10=(31.25)10
(37.2)8=(31.25)10=(00110001.00100101)BCD

## Slide 14
4.将八进制数(37.2)8转换为十进制数与BCD码
方法二：
将八进制数转换为二进制数(即每位八进制数用3位二进制数表示），再将二进制数转换为十进制数和BCD码。
(37.2)8=(011111.010)2=(24+23+22+21+20+2-2)10
=(31.25)10
=(00110001.00100101)BCD

## Slide 15
5.将十六制数(AC.E)16转换为十进制数与BCD码

## Slide 16
5.将十六制数(AC.E)16转换为十进制数与BCD码
方法一：
将十六进制数展开成多项式求和的形式，求得的和即为相应的十进制数，再书写成BCD码。
(AC.E)16=(10161+12160+1416-1)10
=(160+12+0.875)10=(172.875)10
(AC.E)16=(172.875)10
=(000101110010.100001110101)BCD

## Slide 17
5.将十六制数(AC.E)16转换为十进制数与BCD码
方法二：
将十六进制数转换为二进制数(即每位十六进制数码用4位二进制数表示)，然后把二进制数转换为十进制数，进而可书写BCD码。
(AC.E)16=(10101100.1110)2
=(27+25+23+22+2-1+2-1+2-3)10
=(128+32+8+4+0.5+0.25+0.125)10
=(172.875)10
=(000101110010.100001110101)BCD

## Slide 18
6.将十进制数(75.34)10转换为8位二进制数、八进制数及十六进制数

## Slide 19
6.将十进制数(75.34)10转换为8位二进制数、八进制数及十六进制数
方法一：先用加权定位法转换为二进制数，再转换为八进制数与十六进制数。
整数部分减权比较 | Xi | 位权
75-64=11 | 1(高位) | 64
11<32 | 0 | 32
11<16 | 0 | 16
11-8=3 | 1 | 8
3<4 | 0 | 4
3-2=1 | 1 | 2
1-1=0 | 1(低位) | 1

## Slide 20
6.将十进制数(75.34)10转换为8位二进制数、八进制数及十六进制数
由上，整数部分的转换结果为(75)10 = (1001011)2
小数部分减权比较 | Xi | 位权
0.34<0.5 | 0 | 0.5
0.34-0.25=0.09 | 1 | 0.25
0.09<0.0125 | 0 | 0.125
0.09-0.0625=0.0275 | 1 | 0.0625
… | … | …
由上，小数部分的转换结果为(0.34)10=(0.0101…)2

## Slide 21
6.将十进制数(75.34)10转换为8位二进制数、八进制数及十六进制数
所以，(75.34)10=(1001011.0101…)2。
题目要求转换为8位二进制数，故对上述结果采用0舍1入的摄入法，得到:
(75.34)10=(1001011.0101…)2(1001011.1)2
=(113.4)8
=(4B.8)16

## Slide 22
6.将十进制数(75.34)10转换为8位二进制数、八进制数及十六进制数
方法二：按除基取余法将整数(75)10转换为二进制整数；按乘基取整数法将小数(0.35)10转换为二进制小数。两部分合起来即得到结果，再转为八进制数和十六进制数。
整数部分转换结果：
(75)10=(1001011)2
余数
1(低位)
1
0
1
0
0
1(高位)
二进制数位
X0=1
X1=1
X2=0
X3=1
X4=0
X5=0
X6=1
75
2
2
2
2
2
2
2
37
18
9
4
2
1
0

## Slide 23
6.将十进制数(75.34)10转换为8位二进制数、八进制数及十六进制数
小数部分转换：
小数部分乘以2 | 取整数部分
0.342=0.68 | 0
0.682=1.36 | 1
0.362=0.72 | 0
… | …
小数部分乘以2 | 取整数部分
 | 0
 | 1
 | 0
… | …
所以，(75.34)10=(1001011.010…)2,题目要求转换为8位二进制数，故对上述结果采用0舍1入的摄入法，得到: (75.34)10= (1001011.1)2=(113.4)8=(4B.8)16
Notes: 乘基取整法每次只乘小数部分

## Slide 24
7.将十进制数13/128转换为二进制数

## Slide 25
7.将十进制数13/128转换为二进制数
将以2n为分母的分数转换为二进制数时，可用简单的方法进行。

## Slide 26
8.分别写出下列各二进制数的原码与补码，字长（含一位数符）为8位
（1）0 （2）-0 （3）0.1010
（4）-0.1010 （5）1010 （6）-1010

## Slide 27
8.分别写出下列各二进制数的原码与补码，字长（含一位数符）为8位
（1）0 （2）-0
真值 | 机器数 | 
 | 原码 | 补码
+0 | 整数：00000000 | 整数：00000000
 | 小数：0.0000000 | 小数：0.0000000
真值 | 机器数 | 
 | 原码 | 补码
-0 | 整数：10000000 | -
 | 小数：1.0000000 | -

## Slide 28
8.分别写出下列各二进制数的原码与补码，字长（含一位数符）为8位
（3）0.1010 （4）-0.1010
真值 | 机器数 | 
 | 原码 | 补码
0.1010 | 0.1010000 | 0.1010000
真值 | 机器数 | 
 | 原码 | 补码
-0.1010 | 1.1010000 | 1.0110000

## Slide 29
8.分别写出下列各二进制数的原码与补码，字长（含一位数符）为8位
（5）1010 （6）-1010
真值 | 机器数 | 
 | 原码 | 补码
1010 | 0 0001010 | 0 0001010
真值 | 机器数 | 
 | 原码 | 补码
-1010 | 1 0001010 | 1 1110110

## Slide 30
9.若X补=0.1010，写出其X原与真值X

## Slide 31
9.若X补=0.1010，写出其X原与真值X
X原=0.1010
X真值=0.1010

## Slide 32
10.若X补=1.0110，写出其X原与真值X

## Slide 33
10.若X补=1.0110，写出其X原与真值X
X原=1.1010
X真值=-0.1010

## Slide 34
11.某定点小数字长16位，含1位符号，原码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数

## Slide 35
11.某定点小数字长16位，含1位符号，原码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
 | 原码 | 二进制真值 | 十进制真值
非零最小正数 | 0.000000000000001 | 0.000000000000001 | 2-15
最大正数 | 0.111111111111111 | 0.1111111111111111 | 1-2-15

## Slide 36
11.某定点小数字长16位，含1位符号，原码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数
 | 原码 | 二进制真值 | 十进制真值
绝对值最小负数 | 1.000000000000001 | -0.000000000000001 | -2-15
绝对值最大负数 | 1.111111111111111 | -0.1111111111111111 | -(1-2-15)

## Slide 37
12.某定点小数字长16位，含1位符号，补码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数

## Slide 38
12.某定点小数字长16位，含1位符号，补码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
 | 补码 | 二进制真值 | 十进制真值
非零最小正数 | 0.000000000000001 | 0.000000000000001 | 2-15
最大正数 | 0.111111111111111 | 0.1111111111111111 | 1-2-15

## Slide 39
 | 补码 | 二进制真值 | 十进制真值
绝对值最小负数 | 1.111111111111111 | -0.000000000000001 | -2-15
绝对值最大负数 | 1.00000000000000 | -1 | -1
12.某定点小数字长16位，含1位符号，补码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数
Notes: 补码绝对值最大负数为-1

## Slide 40
13.某定点整数字长16位，含1位符号，补码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数

## Slide 41
13.某定点整数字长16位，含1位符号，补码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
 | 补码 | 二进制真值 | 十进制真值
非零最小正数 | 0000000000000001 | 1 | 1
最大正数 | 011111111111111 | 111111111111111 | 215-1

## Slide 42
13.某定点整数字长16位，含1位符号，补码表示，分别写出下列典型值的二进制代码与十进制真值。
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数
 | 补码 | 二进制真值 | 十进制真值
绝对值最小负数 | 1111111111111111 | -1 | -1
绝对值最大负数 | 1000000000000000 | -10000000000000000 | -215

## Slide 43
14.判别下列各补码表示的尾数是否属于规格化尾数
(1)1.0110101 (2)1.1101001 (3)0.1011101
(4)0.0100111 (5)1.0000000 (6)1.1000000
Notes: 通过修改阶码并同时移动尾数的方法规格化。

## Slide 44
14.判别下列各补码表示的尾数是否属于规格化尾数
(1)1.0110101 (2)1.1101001 (3)0.1011101
(4)0.0100111 (5)1.0000000 (6)1.1000000
(1)是 (2)不是 (3)是
(4)不是 (5)是 (6)不是

## Slide 45
15.某浮点数字长16位，其中阶码6位，含1位阶符，补码表示，以2为底；尾数10位，含1位数符，补码表示，规格化。分别写出下列各典型值的二进制代码和十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数

## Slide 46
15.某浮点数字长16位，其中阶码6位，含1位阶符，补码表示，以2为底；尾数10位，含1位数符，补码表示，规格化。分别写出下列各典型值的二进制代码和十进制真值。
（1）非零最小正数 （2）最大正数
典型值 | 浮点数代码 |  | 真值
 | 阶码(6位) | 尾数(10位) | 
非零最小正数 | 100000 | 0.100…0 | 
最大正数 | 011111 | 0.111…1 | 
Notes: 因为要规格化，正数的尾数要满足1/2M<1
绝对值最大的负数的补码为100000
因为要规格化，正数的尾数要满足1/2≤M<1
绝对值最大的负数的补码为100000

## Slide 47
15.某浮点数字长16位，其中阶码6位，含1位阶符，补码表示，以2为底；尾数10位，含1位数符，补码表示，规格化。分别写出下列各典型值的二进制代码和十进制真值。
（3）绝对值最小负数 （4）绝对值最大负数
典型值 | 浮点数代码 |  | 真值
 | 阶码(6位) | 尾数(10位) | 
绝对值 最小负数 | 100000 | 1.011…1 | 
绝对值 最大负数 | 011111 | 1.000…0 | 
Notes: 因为要规格化，正数的尾数要满足1/2M<1
绝对值最大的负数的补码为100000
注意阶码和尾数均为补码规格化的数
因为要规格化，正数的尾数要满足1/2≤M<1
绝对值最大的负数的补码为100000
注意阶码和尾数均为补码规格化的数

## Slide 48
16.若采用图2-4的浮点数格式，字长16位，其中阶码6位，含1位阶符，补码表示，以2为底；尾数10位，含1位数符，补码表示，规格化；某浮点数代码为(A27F)16，写出其十进制真值。
Ef | E1 | E2 | … | Em | Mf | M1 | M2 | … | Mn
阶符
阶码E
数符
尾数M
图2-4 浮点数表示格式示例

## Slide 49
16.若采用图2-4的浮点数格式，字长16位，其中阶码6位，含1位阶符，补码表示，以2为底；尾数10位，含1位数符，补码表示，规格化；某浮点数代码为(A27F)16，写出其十进制真值。
浮点十六进制代码为：A27F
浮点二进制代码为：1010 0010 0111 1111
阶码(补码)为：101000
阶码二进制真值：-11000
阶码十进制真值: -(24+23)

## Slide 50
尾数补码：1.001111111
尾数二进制真值：-0.110000001
尾数十进制真值: -(2-1+2-2+2-9)
浮点数十进制数真值：-(2-1+2-2+2-9)2-24
=-(2-25+2-26+2-33)
16.若采用图2-4的浮点数格式，字长16位，其中阶码6位，含1位阶符，补码表示，以2为底；尾数10位，含1位数符，补码表示，规格化；某浮点数代码为(A27F)16，写出其十进制真值。

## Slide 51
17.若采用如下所示的IEEE754短浮点数格式，请将十进制数37.25写成浮点数，并写出其二进制代码序列，再转换成十六进制数。
31 | 30 |  | 23 | 22 |  | 0
S0 |  | …… |  |  | …… | 
数符
阶码E
尾数M

## Slide 52
17.若采用如下所示的IEEE754短浮点数格式，请将十进制数37.25写成浮点数，并写出其二进制代码序列，再转换成十六进制数。
将十进制数37.25转换为二进制数为：100101.01
按IEEE754要求表示为1.001010125，可得浮点数阶码真值e=5。于是，按照IEEE754标准得到：S0=0
阶码(移码表示)E=(e+127)10=(5+127)10=(10000100)2
尾数M=00101010000000000000000(23位)
最后得到32位浮点数的二进制数代码序列为：
01000010000101010000000000000000(32位)
42150000h
Notes: 尾数有一位隐含的二进制数位

## Slide 53
18.某一个标准的IEEE754格式的短浮点数，表示为十六进制形式2AB03700H，请将其转换成对应的十进制数，要求写出主要的转换步骤。

## Slide 54
18.某一个标准的IEEE754格式的短浮点数，表示为十六进制形式2AB03700H，请将其转换成对应的十进制数，要求写出主要的转换步骤。
标准IEEE754格式为：数符S(1位)+阶码E(8位)+尾数M(23位)，所以2AB03700H得二进制表示为：
(0010 1010 1011 0000 0011 0111 0000 0000)2
符号位S=0；
阶码E=(010 1010 1)2=(85)10 ，e=85-127=-42；
尾数M=011 0000 0011 0111 0000 0000；
十进制数为+(1+2-2+2-3+2-10+2-11+2-13+2-14+2-15)2-42

## Slide 55
19.用变形补码计算X补+Y补=？并指出是否有溢出
（1）X补=00.110011 Y补=00.101101
（2）X补=00.010110 Y补=00.100101
（3）X补=11.110011 Y补=11.101101
（4）X补=11.001101 Y补=11.010011

## Slide 56
19.用变形补码计算X补+Y补=？并指出是否有溢出
（1）X补=00.110011 Y补=00.101101
00.110011
+00.101101
01.100000
做补码加法时，应将两个操作数直接相加。溢出标志=第一符号位第二符号位，因此可以根据运算结果的两个符号位相同或相异，判断是否发生了溢出及溢出的类型。
结果的两个符号位相异，表明发生了溢出；又由于第一符号位为0，表示结果为正，所以发生了溢出

## Slide 57
19.用变形补码计算X补+Y补=？并指出是否有溢出
（2）X补=00.010110 Y补=00.100101
00.010110
+00.100101
00.111011
结果的两个符号位相同，为00，表明未发生溢出，结果为正。

## Slide 58
19.用变形补码计算X补+Y补=？并指出是否有溢出
（3）X补=11.110011 Y补=11.101101
11.110011
+11.101101
11.100000
结果的两个符号位相同，为11，表明未发生溢出，结果为负
Notes: 补码相加，符号位若有进位则舍去

## Slide 59
19.用变形补码计算X补+Y补=？并指出是否有溢出
（4）X补=11.001101 Y补=11.010011
11.001101
+11.010011
10.100000
结果的两个符号位相异，表明发生了溢出；又由于第一符号位为1，表示结果为负，所以发生了负溢出。

## Slide 60
20.用变形补码计算X补-Y补=？并指出是否有溢出
（1）X补=00.100011 Y补=00.101101
（2）X补=00.110110 Y补=11.010011
（3）X补=11.100011 Y补=00.110100
（4）X补=11.101101 Y补=11.010011

## Slide 61
20.用变形补码计算X补-Y补=？并指出是否有溢出
（1）X补=00.100011 Y补=00.101101
做补码减法时，将减数Y补变补，再与被减数X补相加。注意，变补是将Y补的尾数连同符号位一起变补
将Y补变补，即- Y补=11.010011
00.100011
+11.010011
11.110110
结果的两个符号位相同，位11，表明未发生溢出，结果为负。

## Slide 62
20.用变形补码计算X补-Y补=？并指出是否有溢出
（2）X补=00.110110 Y补=11.010011
00.110110
+00.101101
01.100011
将Y补变补，即- Y补=00.101101
结果的两个符号位相异，表明发生了溢出。由于第一符号为位0，表示结果为正，所以发生了正溢出

## Slide 63
20.用变形补码计算X补-Y补=？并指出是否有溢出
（3）X补=11.100011 Y补=00.110100
11.100011
+11.001100
10.101111
将Y补变补，即- Y补=11.001100
结果的两个符号位相异，表明发生了溢出。由于第一符号为位1，表示结果为负，所以发生了负溢出

## Slide 64
20.用变形补码计算X补-Y补=？并指出是否有溢出
（4）X补=11.101101 Y补=11.010011
11.101101
+00.101101
00.011010
将Y补变补，即- Y补=00.101101
结果的两个符号位相同，为00，表明未发生溢出。

## Slide 65
21.请按情况对下列数进行16→32的数位扩展。
（1）X=D00FH，补码数
（2）X=A12BH，逻辑数
（3）X=7F3AH，补码数
（4）X=6B20H，逻辑数
（5）X=F02AH，原码数
（6）X=5D0CH，原码数

## Slide 66
21.请按情况对下列数进行16→32的数位扩展。
（1）X=D00FH，补码数
（2）X=A12BH，逻辑数
（3）X=7F3AH，补码数
(1)补码D00F=1101 0000 0000 1111，为负数，则符号扩展为FFFFD00F；
(2)逻辑数A12B进行零扩展，扩展为0000A12B；
(3)补码7F3A=0111 1111 0011 1010，为正数，则符号扩展为00007F3A；

## Slide 67
21.请按情况对下列数进行16→32的数位扩展。
（4）X=6B20H，逻辑数
（5）X=F02AH，原码数
（6）X=5D0CH，原码数
(4)逻辑数6B20进行零扩展，扩展为00006B20；
(5)原码数F02A=1111 0000 0010 1010，为负数，则符号扩展为FFFFF02A；
(6)原码数5D0C=0101 1101 0000 1100，为正数，则符号扩展为00005D0C；

## Slide 68
22.用流程图描述下列算法流程
（1）补码一位乘法
（2）原码两位乘法
（3）原码加减交替除法
（4）补码加减交替除法
（5）浮点加减运算
（6）浮点乘法运算
（7）浮点除法运算

## Slide 69
（1）补码一位乘法
先进行初始化，并在乘数末位后设置附加位；再根据两位判断比较的结果进行操作；
每做一步操作，计数器加1，做完n步操作后，需修正结果，则再增加一步。

## Slide 70
（2）原码两位乘法
先进行初始化，并设置欠账触发器CJ，与两位乘数一起组成三位判断位；再根据三位判断位的状态进行操作；
每做一步操作，计数器加1，做完n/2步操作后，若仍欠账，则再增加一步还账。

## Slide 71
（3）原码加减交替除法
先进行初始化，再将初始余数左移一位减除数，根据余数的正负确定商值，并根据商值决定下一步操作。每做一步操作，计数器加1，若求n位商，则第n步操作后，若余数位负，则再增加一步恢复余数。

## Slide 72
（4）补码加减交替除法
先进行初始化，再根据初始余数和除数的符号求商符，并根据商符决定下一步操作。以后每一步操作都求商值，并且每做一步操作，计数器加1.当做完第n-1步操作后，求得n-1位假商，再做一步操作，求得第n步余数，最后对假商进行修正。

## Slide 73
（5）浮点加减运算
浮点加减运算中，主要的操作是对阶和结果规格化中。

## Slide 74
（6）浮点乘法运算

## Slide 75
（7）浮点除法运算

## Slide 76
23.参照图2-9的形式，设计下列乘法器和除法器.

## Slide 77
（1）补码一位乘的乘法器 （2）原码两位乘的乘法器
（3）原码加减交替除法器 （4）补码加减交替除法器
23.参照图2-9的形式，设计下列乘法器和除法器.

## Slide 78
23.参照图2-9的形式，设计下列乘法器和除法器.
（1）补码一位乘的乘法器
… |  | … | n
… |  | … | 
+1
+A
Ai
Bi
Bi
+B
+B
加法器的输入逻辑是A、B两个输入门，加法器输入端所需的控制命令有：+A、+B、+B、+1。由于A端只有一个命令+A，故采用与门。B端有两个命令+B、 +B，采用与或门。命令+1加在加法器末端，控制末位加1。

## Slide 79
23. （1）补码一位乘的乘法器
加法器的输出逻辑即是寄存器A、C的输入控制门，其所需的控制命令有：Σ→A、2/Σ→A、C、CPA、CPC。寄存器A的输入控制门采用与或门，实现将累加和右移1位送A寄存器以及将修正结果送A寄存器。寄存器C的输入控制门也采用与或门，在初始化时将Y补送C寄存器，在运算过程中实现C寄存器的右移。
SA | … | Ai | … | An
CPA
i-1
i
→A
1/2→A
0

## Slide 80
23. （1）补码一位乘的乘法器
SC | … | Ci | … | Cn
CPC
Ci-1
n
Y0
Yi
C
初始化
Cn+1

## Slide 81
23.参照图2-9的形式，设计下列乘法器和除法器.
（2）原码两位乘的乘法器
加法器A输入端所需的控制命令有+A，B输入端所需的控制命令有+B、+2B、+B、+1
… |  | … | n
… |  | … | 
+1
+A
Ai
+B
Bi
+2B
Bi+1
+B
Bi

## Slide 82
23.（2）原码两位乘的乘法器
寄存器A、C输入端所需的控制命令有：→A，1/4→A， 1/4C→C，CPA、CPC。欠账触发器CJ具有置位、复位功能
SA | … | Ai | An
CPA
i-2
i
→A
1/4→A
SX
SY

## Slide 83
23.（2）原码两位乘的乘法器
SC | … | Ci | … | Cn
CPC
Ci-2
n-1
0
|Y|
1/4C
初始化
寄存器A用来存放乘积的高位部分，起符号位在运算结束后，根据被乘数和乘数的符号进行设置，即同号相乘结果为正、异号相乘结果为负。
寄存器C在初始化时用来存放乘数的绝对值，其符号位设置为0.以后参加移位，以决定最后是否还账。
GJ
0→GJ
1→GJ

## Slide 84
23.参照图2-9的形式，设计下列乘法器和除法器.
（3）原码加减交替除法器
加法器A输入端所需的控制命令有+A、+2A，加法器B输入端所需的控制命令有+B、+B、+1。
… |  | … | n
… |  | … | 
+1
+A
Ai
Bi
Bi
+B
+B
Ai+1
+2A

## Slide 85
23. （3）原码加减交替除法器
寄存器A、C输入端所需的控制命令有→A、C、Qi→Cn、CPA、CPC
SA | … | Ai | An
CPA
i
|Xi |
初始化
→A
SX
寄存器A用来存放余数，运算结束后，其符号位(表明实际余数的符号)由被除数的符号进行设置，即实际余数

## Slide 86
寄存器C用来存放商，商值与余数的符号相反，即余数为正商1，余数为负商0。每次均在Cn位上商，随着C左移，将各位商值依次移至C中相应位置。商的实际符号由被除数和除数的符号决定，同号相除为正，异号相除为负。
23. （3）原码加减交替除法器
SC | … | Ci | … | Cn
SX
SY
Ci+1
CPC
SA
Qi→Cm

## Slide 87
23.参照图2-9的形式，设计下列乘法器和除法器.
（4）补码加减交替除法器
加法器的A输入端所需的控制命令有+2A，加法器的B输入端所需的控制命令有+B、+B、+1。
… |  | … | n
… |  | … | 
+1
+2A
Ai+1
+B
Bi
Bi+1
+B

## Slide 88
23. （4）补码加减交替除法器
寄存器A、C输入端所需的控制命令有→A、C、Qi→Cn-1、CPA、CPC。
每次均在Cn-1位上商，商的末位则恒置1、商值由余数和除数的符号确定，同号商1，异号商0、运算结束后，通过SC的置1、置0端将符号变反，实现对商符的校正。
SA | … | Ai | … | An
CPA
i
Xi
初始化
→A

## Slide 89
23. （4）补码加减交替除法器
SC | … | Ci | … | Cn-1 | 1
Ci+1
CPC
Qi→Cn-1
Qi

## Slide 90
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图

## Slide 91
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图
假设该乘法器用来实现原码一位乘法。加法器设置8位，其输入端控制命令有+A、+B。寄存器A存放累加和，设置8位，含一位符号位SA。由 于SA可能被累加时产生的进位所占用，因而另设置一位触发器A0，其值为0，右移时移入SA，以保证A始终以绝对值形式参加运算。A输入端的控制命令有Σ→A、CPA。

## Slide 92
寄存器B存放被乘数的绝对值，设置8位，含1位符号位SB。B输入端的控制命令为CPB。寄存器C存放乘数的绝对值，设置8位，含1位符号位SC，在运算过程中没有使用SC。C输入端的控制命令有C、CPC。该乘法器的逻辑图如图3所示。
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图

## Slide 93
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图
S | 1 | … | 4 | … | 7
 |  | … |  | … | 
+A
A4
+B
B4
（逻辑图1/4）

## Slide 94
SA | A1 | … | A4 | … | A7
SX
SY
CPA
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图
A0
0
A0
3
→A
（逻辑图2/4）

## Slide 95
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图
SB | B1 | … | B4 | … | B7
|Y4|
初始化
（逻辑图3/4）
CPB

## Slide 96
24.某乘法器基本字长8位（含1位数符），运算时可扩展为双符号位。请参照图2-9所示的结构，画出乘法器的完整逻辑图
SC | C1 | … | C4 | … | C7
0
3
|Y1|
C3
|Y4|
初始化
C
（逻辑图4/4）
CPC

## Slide 97
25.欲写入代码10011100（原始有效信息）
（1）采用奇校验，写出配校验位后的校验码；
（2）采用偶校验，写出配校验位后的校验码；

## Slide 98
25.欲写入代码10011100（原始有效信息）
（1）采用奇校验，写出配校验位后的校验码；
（2）采用偶校验，写出配校验位后的校验码；
奇校验的规律为：使整个校验码中“1”的个数为奇数，偶校验的规律为：使整个校验码中“1”的个数为偶数。因此配校验位后，分别采用奇、偶校验的校验码为：
 | 有效信息 | 校验位
奇校验 | 10011100 | 1
偶校验 | 10011100 | 0

## Slide 99
26.欲写入8位有效信息01101101，试将它编为海明校验码。以表格形式说明其编码方法，并分析所选用的编码方案具有什么样的检错与纠错能力。

## Slide 100
26.欲写入8位有效信息01101101，试将它编为海明校验码。以表格形式说明其编码方法，并分析所选用的编码方案具有什么样的检错与纠错能力。
（1）确定信息分为几组，增设几位校验位有效信息为A1A2A3A4A5A6A7A8=01101101,其位数K=8，设分为r组，每组增设一个校验位，因此共r位校验位，校验位与有效信息组成n位的海明校验码。
校验时每组产生1位校验信息，组成一个r位的指误字，可指出2r种状态，其中全0表示无错，余下的组合可分别指明2r-1位中的某一位错误。因此r的值应满足n=k+r≤ 2r-1的要求，所以r=4，信息应分为4组。

## Slide 101
26.欲写入8位有效信息01101101，试将它编为海明校验码。以表格形式说明其编码方法，并分析所选用的编码方案具有什么样的检错与纠错能力。
（2）如何分组
待编有效信息为01101101，增设校验位P1、P2、P3、P4，分为4组，可产生4位指误字G1、G2、G3、G4。编码方案为证指误字代码与出错位序号相同，各组采用偶校验。
各位的排列和分组方案如下表所示。

## Slide 102
26.欲写入8位有效信息01101101，试将它编为海明校验码。以表格形式说明其编码方法，并分析所选用的编码方案具有什么样的检错与纠错能力。
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 指误字
 | P1 | P2 | A1 | P3 | A2 | A3 | A4 | P4 | A5 | A6 | A7 | A8 | 
第4组 |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | G4
第3组 |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ | G3
第2组 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  | G2
第1组 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | G1

## Slide 103
26.欲写入8位有效信息01101101，试将它编为海明校验码。以表格形式说明其编码方法，并分析所选用的编码方案具有什么样的检错与纠错能力。
（3）对有效信息进行编码(偶校验)
第1组 | A1A2A4A5A7=01010 | P1=0
第2组 | A1A3A4A6A7=01010 | P2=0
第3组 | A2A3A4A8=1101 | P3=1
第4组 | A5A6A7A8=1101 | P4=1
海明校验码为：000111011101
由于每个校验位只参加一组奇偶校验且每组只有一个校验位，则可检测并纠正一位错。检错纠错如表所示。

## Slide 104
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 指误字 G4G3G2G1
P1 | P2 | A1 | P3 | A2 | A3 | A4 | P3 | A5 | A6 | A7 | A8 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0000
错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0001
 | 错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0010
 |  | 错 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0011
 |  |  | 错 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0100
 |  |  |  | 错 |  |  |  |  |  |  |  | 0101
 |  |  |  |  | 错 |  |  |  |  |  |  | 0110
 |  |  |  |  |  | 错 |  |  |  |  |  | 0111
 |  |  |  |  |  |  | 错 |  |  |  |  | 1000
 |  |  |  |  |  |  |  | 错 |  |  |  | 1001
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 错 |  |  | 1010
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 错 |  | 1011
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 错 | 1100

## Slide 105
27.某海明编码K=4、r=3，请为此设计其编码、译码、纠错逻辑。
(1)海明码分组规则：
 | 1 2 3 4 5 6 7 | 指误字
 | P1 P2 A1 P3 A2 A3 A4 | 
第3组 | √ √ √ √ | G3
第2组 | √ √ √ √ | G2
第1组 | √ √ √ √ | G1

## Slide 106
27.某海明编码K=4、r=3，请为此设计其编码、译码、纠错逻辑。
A1
A2
A4
A1
A3
A4
A2
A3
A4
A1
A1
P1
P2
P3
A2
A3
A4
A2
A3
A4
(2)海明码编码逻辑

## Slide 107
27.某海明编码K=4、r=3，请为此设计其编码、译码、纠错逻辑。
(3)海明码译码、纠错逻辑
海明码的译码、纠错逻辑如下图所示。
若G3G2G1=000，则最上面一组异或门控制端均为0，输出P1´=P1……A4´=A4，即不需要纠正。若G3G2G1=101.则第5位异或门控制端为1，A1´=A2´，则将出错的第5位进行变反纠正，其余未错的各位保持不变。

## Slide 108
P1
P2
A1
P3
A2
P1´
P2´
A1´
P3´
A2´
A3´
G3
G2
G1
G1
G2
G3
A3
A4´
A4
A1
A2
A4
P1
A1
A3
A4
P2
A2
A3
A4
P3
G1
G2
G3

## Slide 109
28.某循环校验码，生成多项式X3+X1+X0，请为此设计一个模2除法器。

## Slide 110
28.某循环校验码，生成多项式X3+X1+X0，请为此设计一个模2除法器。
模2除的分解步骤可归纳为两种类型：
如果部分余数（包括被除数）最高位为0，则将部分余数左移1位；
如果部分余数最高位为1，则对生成多项式G(x)做模2减，然后余数左移1位。
由此，模2除法器的逻辑结构图如图所示。

## Slide 111
28.某循环校验码，生成多项式X3+X1+X0，请为此设计一个模2除法器。
Q
D
Q1
C
Q
D
Q2
C
Q
D
Q3
C
Q
D
Q4
C
Al
K3
复位
CP

## Slide 112
28.某循环校验码，生成多项式X3+X1+X0，请为此设计一个模2除法器。
设置一个移位寄存器，模2减的特点是“减0不变、1变反”，可用异或门实现；又因为每做一步除法都要左移一位，所以异或门的输出可直接送往高一位触发器的D端，即模2减与左移在一拍内完成。用最高位的状态去控制做模2减并左移，或单纯左移，控制各位模2减的条件就是生成多就是生成多项式G(x)。
当G(x)确定后，如本题G(x) = 1011，可得到下列逻辑式：

## Slide 113
28.某循环校验码，生成多项式X3+X1+X0，请为此设计一个模2除法器。
D1=(Q1 ∙ 0) ⊕ Q2=Q2
D2=(Q1 ∙ 1) ⊕ Q3=Q1 ⊕ Q3
D3=(Q1 ∙ 1) ⊕ Q4=Q1 ⊕ Q4
以上逻辑式的含义是：当最高位Q1 = 0时,有Di = Qi + 1，即单纯左移；当Q1 = 1时，Q2Q3Q4分别与G(x)按位异或，再送往高位D，即做模2减后左移一位。设置控制电位K3控制模2除。D4条件要联系到整个编码、译码电路如何设计，应能串行输入待编信息或待译信息A，也能在模2除的过程中补0。

## Slide 114
29.设计一套硬件逻辑，以实现循环校验码的编码、译码、校正。画出粗框图。

## Slide 115
29.设计一套硬件逻辑，以实现循环校验码的编码、译码、校正。画出粗框图。
假设待编码字为M(x)，共k位，生成多项式为:
G(X)=xr+ar-1xr-1+…+a2x2+a1x1+1，余数为R(x)，则其编码电路如图所示。

## Slide 116
29.设计一套硬件逻辑，以实现循环校验码的编码、译码、校正。画出粗框图。
当ai为1时，开关ai闭合，当ai为0时，开关ai断开。开始编码时，开关M置于Mk位置，同时开关R闭合，待编信息位由信息输入端从高位到低位串行送入，一方面输入信息从码字输出端输出，另一方面输入信息进入该编码电路做循环运算。信息送入完毕，寄存器R0、R1、...、Rj-1中的内容就是余数的值。这时断开开关R，将开关M的位置设置至Mr处，则余数拼接在待编信息位后，实现编码过程。

## Slide 117
29.设计一套硬件逻辑，以实现循环校验码的编码、译码、校正。画出粗框图。

## Slide 118
30.设计一套子程序，以实现循环校验码的编码、译码、校正。画出流程图。

## Slide 119
30.设计一套子程序，以实现循环校验码的编码、译码、校正。画出流程图。
编码
译码、校正

## Slide 120
31.将4位有效信息1001编成循环校验码，选择生成多项式X3+X1+X0。写出编码过程。

## Slide 121
31.将4位有效信息1001编成循环校验码，选择生成多项式X3+X1+X0。写出编码过程。
M(x)=x3+x0 | 即1001 | (k=4)
M(x)∙xr=x6+x3 | 即1001000 | (r=3)
G(x)=x3+x1+x0 | 即1011 | (r+1=4)
(1)编码方法：
(模2除)
(2)编码后的校验码为：