## Slide 1
第3章课后习题及解析

## Slide 2
1.简要解释下列名词术语
(1)CPU (2)运算器 (3)控制器
(4)通用寄存器 (5)暂存器 (6)指令寄存器IR (7)程序计数器PC(8)程序状态字PSW (9)时序系统 (10)微命令 (11)组合逻辑控制器
(12)微程序控制 (13)地址结构 (14)显地址 (15)隐地址 (16)寻址方式 (17)立即寻址 (18)直接寻址 (19)寄存器寻址(20)间接寻址
(21)寄存器间址 (22)间址单元 (23)变址寻址
(24)基址寻址 (25)相对寻址 (26)页面寻址
(27)堆栈 (28)栈顶堆栈指针 (29)CISC

## Slide 3
1.简要解释下列名词术语
(30)RISC (31)全加器 (32)并行加法器
(33)进位链 (34)串行进位 (35)并行进位
(36)分组进位 （37）指令周期 (38)工作周期
(39)时钟周期 (40)微指令周期(41)总线周期
(42)主存读/写周期(43)微指令 (44)微程序
(45)控制存储器 (46)增量方式 (47)断定方式
(48)SMT (49)超线程 (50)多核

## Slide 4
1.简要解释下列名词术语
(1)CPU：由运算器和控制器组成的计算机硬件系统的核心部件，即中央处理器。
(2)运算器：在计算机中，用来对数据进行加工处理的部件。传统运算器包含输入逻辑、算术逻辑运算部件(ALU)、输出逻辑和一部分寄存器。
(3)控制器：在计算机中，用来产生各种控制命令(微命令)、控制全机操作的部件。传统控制器包含微命令产生部件、时序系统和一部分寄存器。

## Slide 5
1.简要解释下列名词术语
(4)通用寄存器：可由CPU编程访问，能实现多种功能的寄存器。例如，提供可操作数、存放运算结果、用作地址指针、作为变址寄存器、基址寄存器、计数器等。
(5)暂存器：为避免破坏通用寄存器的内容，用来暂时存放某些中间结果的寄存器。
(6)指令寄存器IR：用来存放现行指令的寄存器。当需要执行某条指令时，先将该指令从存储器取出，并存入 IR 中，然后再对 IR 的内容进行译码。

## Slide 6
1.简要解释下列名词术语
(7)程序计数器PC：用来指示指令在存储器中存放位置的寄存器。PC的内容是指令所在存储单元的地址。
(8)程序状态字PSW：用来记录现行程序的运行状态和指示程序工作方式的寄存器。
(9)时序系统：用来产生时序信号(如周期、节拍、脉冲等)的部件，称为时序系统或时序发生器，有一个振荡器和一组计数分频器组成。
(10)微命令：在计算机中，用来控制微操作(如逻辑门的开或关、寄存器的打入或清除等操作)的控制命令，也称为微操作控制信号。

## Slide 7
1.简要解释下列名词术语
(11)组合逻辑控制器：简单地讲，由硬连逻辑电路产生微命令的方式称为组合逻辑控制方式。它的基本思想如下：综合、化简产生微命令条件，形成相应逻辑式，并用组合逻辑电路实现；执行指令时，由组合逻辑电路(微命令发生器)在相应时间发出所需微命令，控制有关操作。

## Slide 8
1.简要解释下列名词术语
(12)微程序控制：简单地讲，由微指令译码产生微命令的方式称为微程序控制方式。其基本思想如下：将若干微命令编制成一条微指令，控制实现进一步操作；将若干微指令组成一段微程序，解释执行一条机器指令；将微程序事先存放在控制存储器中，执行机器指令时再取出。
(13)*地址结构：指在指令中明确给出几个地址、给出哪些地址。
(14)*显地址：如果在指令代码中明显地给出地址，则这种地址称为显地址。

## Slide 9
1.简要解释下列名词术语
(15)*隐地址：隐地址存在于计算机指令的地址结构中，和显地址对应。如果地址是以隐含的方式约定，而指令中并不给出该地址码，则这种隐含约定的地址就称为隐地址。
(16)*寻址方式：是处理器根据指令中给出的地址信息来寻找有效地址的方式，是确定本条指令的数据地址以及下一条要执行的指令地址的方法。
(17)立即寻址：由指令直接给出操作数，在取出指令的同时也就取出了可以立即使用的操作数。

## Slide 10
1.简要解释下列名词术语
(18)直接寻址：由指令直接给出操作数地址，根据该地址可以从主存（或寄存器）中取出操作数，或向主存（或寄存器）写入数据，这种寻址方式称为直接寻址。
(19)寄存器寻址：在指令中给出寄存器号，从该寄存器号所指的寄存器中取出操作数或将数据传送到该寄存器号所指的寄存器中。这种寻址方式实为寄存器直接寻址。

## Slide 11
1.简要解释下列名词术语
(20)间接寻址：在指令中给出间址单元地址码（即操作数地址的存放单元地址），按照该地址访问主存中该间址单元，从中读取操作数地址，接着按操作数地址再次访问主存，从该单元中读取或向该单元写入操作数。
(21)寄存器间址：由指令给出寄存器号，在该寄存器号所指定的寄存器中存放着操作数地址，按此地址访问主存，读取或写入操作数。
(22)间址单元：在间接寻址方式中，存放操作数地址的主存编址单元称为间址单元。

## Slide 12
1.简要解释下列名词术语
(23)变址寻址：在指令中的地址部分给出一个形式地址，并且指定一个寄存器作为变址寄存器，将变址寄存器的内容（称为变址量）与形式地址相加，得到操作数地址（称为有效地址）；按有效地址访问主存，从相应的主存单元中读得操作数或向该单元写入数据。

## Slide 13
1.简要解释下列名词术语
(24)基址寻址：在指令中给出一个形式地址（作为位移量），并且指定一个寄存器作为基址寄存器（该基址寄存器内容作为基准地址）；将基址寄存器内容和形式地址相加，其和作为操作数有效地址；按有效地址访问主存，从该单元读取操作数或向该单元写入数据。
(25)相对寻址：指用程序计数器PC的内容作为基准地址，指令中给出的形式地址作为位移量的基址寻址方式。

## Slide 14
1.简要解释下列名词术语
(26)页面寻址：将程序计数器PC的高位段作为操作数有效地址的高位段，指令中给出的形式地址作为操作数有效地址的低位段，将这两部分拼接构成操作数有效地址，这种寻址方式称为页面寻址方式。
(27)*堆栈：堆栈都是一种数据项按序排列的数据结构，只能在一端(称为栈顶(top))对数据项进行插入和删除。

## Slide 15
1.简要解释下列名词术语
(28)*栈顶堆栈指针：为了指示栈顶的位置，在CPU中设置一个具有加、减计数功能的寄存器为堆栈指针，指示栈顶单元地址。
(29)CISC：是指具有复杂指令集合的计算机，即Complex Instruction Set Computer。
(30)RISC：是指采用精简指令系统的计算机，即Reduced Instruction Set Computer。
(31)全加器：含有三个输入量(两个操作数、一个来自低位的进位信号)的二进制加法单元。

## Slide 16
(32)并行加法器：用多位全加器实现多位数同时相加的加法器。
(33)进位链：提供进位信号传递通路的硬连逻辑电路。
(34)串行进位：进位信号逐级产生，低位向高位传递。
(35)并行进位：各个进位信号同时产生，高进位不依赖于低位进位。
(36)分组进位：组内采用并行进位结构，组间采用串行进位或并行进位。
1.简要解释下列名词术语

## Slide 17
1.简要解释下列名词术语
(37)指令周期：一条指令从取指到执行完所用的全部时间。
(38)工作周期：是指一个指令周期中，完成某一阶段操作所需的时间，如取指周期、源周期、目的周期、执行周期等。
(39)时钟周期：是指CPU执行一步操作所需的时间。时钟周期作为时序基准，在一个计算机中长度是固定不变的。
(40)微指令周期：是指读取并执行一条微指令所用的时间。

## Slide 18
1.简要解释下列名词术语
(41)总线周期：是指通过总线传送一次数据所用的时间。在同步方式下，一个总线周期可能包含若干时钟周期。
(42)主存读/写周期：指主存进行连续读/写所允许的最小时间间隔，即两次读/写操作之间的最小间隔。
(43)微指令：将一步操作所需的微命令编写在一串代码中，这串代码称为微指令。它由微命令字段和微地址字段组成。

## Slide 19
1.简要解释下列名词术语
(44)微程序：由若干条微指令组成一段微程序，用来解释执行一条机器指令。
(45)控制存储器：用来存放各微程序段的专用存储器，属于CPU范畴，而不属于主存范畴。
(46)*增量方式：以顺序执行为主，辅以各种常规转移方式。
(47)*断定方式：由直接给定和测试断定相结合形成微地址。

## Slide 20
1.简要解释下列名词术语
(48)SMT：即同步多线程（Simultaneous MultiThreading），是在一个时钟周期内CPU能够执行分别来自多个线程的指令的硬件多线程技术。
(49)超线程：利用特殊的硬件指令，把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片，让单个处理器能进行线程级的并行计算，由Intel在2002年开发成功。
(50)多核：在一个处理器芯片上集成多个完整内核，不同内核之间可以并行执行指令，可以实现多个低频内核产生单个高频内核的处理效能。

## Slide 21
2.简化地址结构的基本途径是什么

## Slide 22
2.简化地址结构的基本途径是什么
在指令中减少显地址的数量，即使用隐地址的方式给出地址，则指令中的地址(段)个数就减少，达到简化地址结构的目的。

## Slide 23
3.*减少指令中一个地址信息的位数的方法是什么？

## Slide 24
3.*减少指令中一个地址信息的位数的方法是什么？
采用寄存器寻址方式、寄存器间址方式可以使指令中为给出一个地址所需的位数减少。

## Slide 25
4.某主存储器部分单元的地址码与存储器内容对应关系如下：
地址码 | 存储内容
1000H | A307H
1001H | 0B3FH
1002H | 1200H
1003H | F03CH
1004H | D024H
（1）若采用寄存器间址方式读取操作数，指定寄存器R0的内容为1002H，则操作数是多少？

## Slide 26
（2）若采用自增型寄存器间址方式(R0)+读取操作数，R0的内容为1000H，则操作数是多少？指令执行后R0的内容是多少？
（3）若采用自减型寄存器间址方式−(R1)读取操作数，R1的内容为1003H，则操作数是多少？指令执行后R1的内容是多少？
（4）若采用变址寻址方式X(R2)读取操作数，指令中给出形式地址d为3H，变址寄存器R2内容为1000H，则操作数是多少？

## Slide 27
地址码 | 存储内容
1000H | A307H
1001H | 0B3FH
1002H | 1200H
1003H | F03CH
1004H | D024H
4（1）若采用寄存器间址方式读取操作数，指定寄存器R0的内容为1002H，则操作数是多少？
操作数是1200H

## Slide 28
4（2）若采用自增型寄存器间址方式(R0)+读取操作数，R0的内容为1000H，则操作数是多少？指令执行后R0的内容是多少？
地址码 | 存储内容
1000H | A307H
1001H | 0B3FH
1002H | 1200H
1003H | F03CH
1004H | D024H
操作数是A307H，指令执行后R0内容变成1001H

## Slide 29
4（3）若采用自减型寄存器间址方式−(R1)读取操作数，R1的内容为1003H，则操作数是多少？指令执行后R1的内容是多少？
地址码 | 存储内容
1000H | A307H
1001H | 0B3FH
1002H | 1200H
1003H | F03CH
1004H | D024H
操作数是1200H，指令执行后R1内容变成1002H

## Slide 30
4（4）若采用变址寻址方式X(R2)读取操作数，指令中给出形式地址d为3H，变址寄存器R2内容为1000H，则操作数是多少？
地址码 | 存储内容
1000H | A307H
1001H | 0B3FH
1002H | 1200H
1003H | F03CH
1004H | D024H
操作数是F03CH

## Slide 31
5.对I/O设备的编址方法有哪几种？请简要解释。

## Slide 32
5.对I/O设备的编址方法有哪几种？请简要解释。
(1)单独编址：I/O地址空间不占主存空间，可与主存空间重叠。具体分为编址到寄存器和编址到设备两种。①编址到设备：每个设备有各自的设备编码；I/O指令中给出设备码，并指明访问该设备的哪个寄存器。②编址到寄存器；为每个寄存器(I/O端口)分配独立的端口地址；I/O指令中给出端口地址。
(2)统一编制：为每个寄存器(I/O端口)分配总线地址；访问外设时，指令中给出总线地址。

## Slide 33
6.I/O指令的设置方法有哪几种？请简要解释。

## Slide 34
6.I/O指令的设置方法有哪几种？请简要解释。
常见的I/O指令设置方法有如下三类：
(1)在指令系统中设置专门的I/O指令，可对外围设备单独分配设备码，或给I/O接口的有关寄存器分配专门的端口地址，这种I/O指令称为显式I/O指令。
(2)采用通用的数据传送指令实现I/O操作，相应地将外围设备接口的有关寄存器与主存统一编址。这种I/O指令是隐含在传送指令中的，所以被称为隐式I/O指令。

## Slide 35
6.I/O指令的设置方法有哪几种？请简要解释。
(3)通过I/O处理器(或I/O处理机)控制I/O操作。这种方式下，I/O指令可分为两级：CPU调用IOP的指令和IOP本身的指令。

## Slide 36
7.用74181和74182芯片构成一个64位ALU，采用分级分组进行位链结构。画出逻辑图，并注明输入、输出信号。

## Slide 37
7.用74181和74182芯片构成一个64位ALU，采用分级分组进行位链结构。画出逻辑图，并注明输入、输出信号。
首先，计算74181芯片的数量。由于1片74181芯片实现4位数运算，所以需64位需要16片74181芯片。其次，计算74182芯片的数量。1片74182只能接受4个小组的进位辅助函数，并同时输出4个组间进位信号，因此将16片74181分为4组，每组4片，组内共用1片74182，同时产生组内各74181的初始进位。4片74182再共用另1片74182，同时产生4各组间进位信号。所以一共需要5片74182芯片。

## Slide 38
74182
74182
74182
74182
74182
74181
74181
74181
74181
74181
74181
74181
74181
..
..
..
..
ALU逻辑图
7.用74181和74182芯片构成一个64位ALU，采用分级分组进行位链结构。画出逻辑图，并注明输入、输出信号。

## Slide 39
8.试比较组合逻辑控制和微程序控制的优缺点及应用场合

## Slide 40
8.试比较组合逻辑控制和微程序控制的优缺点及应用场合
组合逻辑控制和微程序控制是用来控制如何产生微命令的两种方式。
组合逻辑控制方式是直接通过逻辑门电路产生微命令的，因而它的主要优点是产生微命令的速度很快。其主要缺点有两点：其一是设计不规整，因而难于实现设计自动化；其二是采用硬连逻辑，不易修改和扩展指令系统的功能。组合逻辑控制方式主要用于高速计算机或小规模计算机中。

## Slide 41
微程序控制方式是通过执行微指令来产生微命令的，主要优点如下：
①设计规整，设计效率高。
②易于修改、扩展指令系统功能。
③结构规整、简洁，可靠性高。
④性价比高。
8.试比较组合逻辑控制和微程序控制的优缺点及应用场合

## Slide 42
微程序控制主要缺点是：产生微命令的速度慢，因为要多次访问控存读取微指令，所以访存速度限制了产生微命令的速度；机器的执行效率不高，因为微指令格式较简单，没有充分发挥数据通路本身所具有的并行能力。微程序控制方式主要用于速度要求不高、功能较复杂的机器中，特别适合系列机.
8.试比较组合逻辑控制和微程序控制的优缺点及应用场合

## Slide 43
9.根据模型机数据通路结构，拟定MOV指令流程在ST2、ST3、ST4中的操作时间表。

## Slide 44
ST2完成一次内部数据通路操作，根据ALU输入选择、ALU功能选择、输出移位选择、结果分配等四段操作设置相应的微命令。ST2结束后，若寻址方式为自增型寄存器间址，则进入目的周期DT或执行周期ET；若寻址方式为自增型双间址或变址，则继续ST，进入ST3，完成一次内部数据通路操作，然后进入ST4，完成一次从存储器读出，并经内部数据通路传送的操作。（结合P140，图3-36）
操作时间表如下表所示：
9.根据模型机数据通路结构，拟定MOV指令流程在ST2、ST3、ST4中的操作时间表。

## Slide 45
 | 寻址方式 | 电位型微命令 | 脉冲型微命令
ST2: | (R)+ @(R)+ | Ri→A,0→B S3S0,1→C0 DM | CP Ri
 | X(R) | PC→A,0→B S3S0,1→C0 DM | CP PC
 | 寻址方式 | 电位型微命令 | 脉冲型微命令
ST2: | (R)+ @(R)+ |  | CP Ri
 | X(R) |  | CP PC
(1)MOV指令源周期操作时间表—ST2

## Slide 46
 | 寻址方式 | 电位型微命令 | 脉冲型微命令
ST3: | @(R)+ | C→A S3S2S1S0M DM | CP MAR
 | X(R) | C→A,Ri→B S3S0,PSW[0]→C0 DM | CP MAR
 | 寻址方式 | 电位型微命令 | 脉冲型微命令
ST3: | @(R)+ | C→A S3S2S1S0M DM | CP MAR
 | X(R) |  | CP MAR
(2)MOV指令源周期操作时间表—ST3

## Slide 47
(3)MOV指令源周期操作时间表—ST4
 | 寻址方式 | 电位型微命令 | 脉冲型微命令
ST4: | @(R)+ X(R) | EMAR R SMDR MDR→B S3S1M DM | CP C
 | 寻址方式 | 电位型微命令 | 脉冲型微命令
ST4: | @(R)+ X(R) |  | CP C

## Slide 48
10.拟出下述指令流程及操作时间表。
(1)MOV(R0),(SP)+ | (2)MOV(R1)+,X(R0) | (3)MOV R2,(PC)+
(4)MOV -(SP),(R3) | (5)ADD R1, X(R0) | (6)SUB (R1)+, (R2)
(7)AND -(R0), R1 | (8)OR R2, (R0)+ | (9)EOR (R0), (R1)
(10)INC X(PC) | (11)DEC (R0) | (12)COM (R1)+
(13)NEG -(R2) | (14)SL R0 | (15)SR R3
(16)JMP SKP | (17)JMP R0 | (18)JMP X(PC)
(19)RST (SP)+ | (20)JSR (R1) | 

## Slide 49
(1)MOV(R0),(SP)+
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：SP→MAR ST1：M→MDR→C ST2：SP+1→SP | ST0：SP→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP C。 ST2：SP→A、0→B、S3S0C0、 DM； CPSP。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：SP→MAR ST1：M→MDR→C ST2：SP+1→SP | 

## Slide 50
(1)MOV(R0),(SP)+
DT0：R0→MAR | DT0：R0→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
ET0：C→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：C→A、S3S2S1S0M、DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。

## Slide 51
(2)MOV(R1)+,X(R0)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：PC→MAR ST1：M→MDR→C ST2：PC+1→PC | ST0：PC→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP C。 ST2：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：PC→MAR ST1：M→MDR→C ST2：PC+1→PC | 

## Slide 52
(2)MOV(R1)+,X(R0)
ST3：C+ R0→MAR ST4：M→MDR→C | ST3：R0→A、C→B、S3S0、 PSW[0]→C0、DM; CP MAR。 ST4：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CPC。
ST3：C+ R0→MAR ST4：M→MDR→C | 
DT0：R1→MAR DT1：R1+1→R1 | DT0：R1→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 DT1：R1→A、0→B、S3S0C0、 DM； CP R1。
DT0：R1→MAR DT1：R1+1→R1 | 

## Slide 53
ET0：C→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：C→A、S3S2S1S0M、DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
(2)MOV(R1)+,X(R0)

## Slide 54
(3)MOV R2,(PC)+
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：PC→MAR ST1：M→MDR→C ST2：PC+1→PC | ST0：PC→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP C。 ST2：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：PC→MAR ST1：M→MDR→C ST2：PC+1→PC | 

## Slide 55
ET0：C→R2 ET1：PC→MAR | ET： C→A、ST0：、DM； CP R2。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
(3)MOV R2,(PC)+

## Slide 56
(4)MOV -(SP),(R3)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：R3→MAR ST1：M→MDR→C | ST0：R3→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP C。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：R3→MAR ST1：M→MDR→C | 

## Slide 57
DT0：SP-1→SP、MAR | DT0：SP→A、、DM； CP SP、CP MAR。
ET0：C→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：C→A、S3S2S1S0M、DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
DT0：SP-1→SP、MAR | 
ET0：C→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：C→A、S3S2S1S0M、DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
(4)MOV -(SP),(R3)

## Slide 58
(5)ADD R1, X(R0)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：PC→MAR ST1：M→MDR→C ST2：PC+1→PC | ST0：PC→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP C。 ST2：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：PC→MAR ST1：M→MDR→C ST2：PC+1→PC | 

## Slide 59
(5)ADD R1, X(R0)
ST3：C+ R0→MAR ST4：M→MDR→C | ST2：R0→A、C→B、S3S0、 PSW[0]→C0、DM; CP MAR。 ST4：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP C。
ST3：C+ R0→MAR ST4：M→MDR→C | 
ET0：C+ R1→R1 ET2：PC→MAR | ET0：C→A、R1→B、S3S0, PSW[0]→C0、DM； CP R1。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
ET0：C+ R1→R1 ET2：PC→MAR | 

## Slide 60
(6)SUB (R1)+, (R2)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 FT1：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：R2→MAR ST1：M→MDR→C | ST0：R2→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP C。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：R2→MAR ST1：M→MDR→C | 

## Slide 61
DT0：R1→MAR DT1:M→MDR→D DT2：R1+1→R1 | DT0：R1→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 DT1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP D。 DT2：R1→A、0→B、S3S0C0、 DM； CP R1。
DT0：R1→MAR DT1:M→MDR→D DT2：R1+1→R1 | 
(6)SUB (R1)+, (R2)

## Slide 62
ET0：C-D→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：C→A、D→B、、DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
ET0：C-D→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | 
(6)SUB (R1)+, (R2)

## Slide 63
(7)AND -(R0), R1
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
DT0：R0-1→R0、MAR DT1： M→MDR→D | DT0：R0→A、、DM； CP R0、CP MAR。 DT1： EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP D。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
DT0：R0-1→R0、MAR DT1： M→MDR→D | 

## Slide 64
ET0：R1∧D→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：R1→A、D→B、S3S2M、 DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
ET0：R1∧D→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | 
(7)AND -(R0), R1

## Slide 65
(8)OR R2, (R0)+
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：R0→MAR ST1：M→MDR→C ST2：R0+1→R0 | ST0：R1→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP C。 ST2：R1→A、0→B、S3S0C0、 DM； CP R0。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：R0→MAR ST1：M→MDR→C ST2：R0+1→R0 | 

## Slide 66
ET0：C∨R2→R2 ET1：PC→MAR | ET0：C→A、R2→B、S3M、 DM; CP R2。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
ET0：C∨R2→R2 ET1：PC→MAR | 
(8)OR R2, (R0)+

## Slide 67
(9)EOR (R0), (R1)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：R1→MAR ST1：M→MDR→C | ST0：R1→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP C。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：R1→MAR ST1：M→MDR→C | 

## Slide 68
DT0：R0→MAR DT1：M→MDR→D | DT0：R0→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 DT1：EMAR、R、SMDR、 MDR→B、S3S1M、DM； CP D。
ET0：CEOR D→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：C→A、D→B、S3S0M、 DM; CP MDR ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
DT0：R0→MAR DT1：M→MDR→D | 
ET0：CEOR D→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | 
(9)EOR (R0), (R1)

## Slide 69
(10)INC X(PC)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
DT：PC→MAR DT1：M→MDR→D DT2：PC+1→PC | DT0：PC→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 DT1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM; CP D。 DT2：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
DT：PC→MAR DT1：M→MDR→D DT2：PC+1→PC | 

## Slide 70
DT3：PC+D→MAR DT4：M→MDR→D | DT3：PC→A、D→B、S3S0、 PSW[0]→C0、DM; CP MAR。 DT4：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP D。
ET0：D+1→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：D→A、0→B、S3S0C0、 DM； CP MDR; ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
DT3：PC+D→MAR DT4：M→MDR→D | 
ET0：D+1→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | 
(10)INC X(PC)

## Slide 71
(11)DEC (R0)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
DT：R0→MAR DT1：M→MDR→D | DT0：R0→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 DT1：EMAR、R、SMDR、 MDR→B、S3S1M、DM； CP D。
ET0：D-1→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：D→A、、DM； CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
DT：R0→MAR DT1：M→MDR→D | 
ET0：D-1→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | 

## Slide 72
(12)COM (R1)+
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
DT0：R1→MAR DT1：M→MDR→D DT2：R1+1→R1 | DT0：R1→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 DT1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP D。 DT2：R1→A、0→B、S3S0C0、 DM； CP R1。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
DT0：R1→MAR DT1：M→MDR→D DT2：R1+1→R1 | 

## Slide 73
ET0：COM D →MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：D→A、M、DM; CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
ET0：COM D →MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | 
(12)COM (R1)+

## Slide 74
(13)NEG -(R2)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
DT0： R2-1→R2、MAR DT1： M→MDR→D | DT0：R2→A、、DM； CP R2。 DT1： EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP D。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
DT0： R2-1→R2、MAR DT1： M→MDR→D | 

## Slide 75
ET0：D取补→MDR ET1：MDR→M ET2：PC→MAR | ET0：D→A、A取补、DM； CP MDR。 ET1：EMAR、W； 无。 ET2：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
(13)NEG -(R2)

## Slide 76
(14)SL R0
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ET0：R0→R0 ET1：PC→MAR | ET0：R0→A、S3S2S1S0M、DM; CP R0。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ET0：R0→R0 ET1：PC→MAR | ET0：R0→A、S3S2S1S0M、DM; CP R0。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。

## Slide 77
(15)SR R3
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ET0：R3→R3 ET1：PC→MAR | ET0：R3→A、S3S2S1S0M、DM; CP R3。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ET0：R3→R3 ET1：PC→MAR | ET0：R3→A、S3S2S1S0M、DM; CP R3。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。

## Slide 78
(16)JMP SKP
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ET0： PC+1→PC、MAR | ET0：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC，CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ET0： PC+1→PC、MAR | 

## Slide 79
(17)JMP R0
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ET：R0→PC、MAR | ET0：R0→A、S3S2S1S0M、DM; CP PC、CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ET：R0→PC、MAR | ET0：R0→A、S3S2S1S0M、DM; CP PC、CP MAR。

## Slide 80
(18)JMP X(PC)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ET0：PC→MAR ET1：M→MDR→D ET2：PC+1→PC ET3：PC+D→PC、MAR | ET0：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。 ET1：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP D。 ET2：PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。 ET3：PC→A、 D→B、S3S0、 DM； CP PC，CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ET0：PC→MAR ET1：M→MDR→D ET2：PC+1→PC ET3：PC+D→PC、MAR | 

## Slide 81
(19)RST (SP)+
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ET0：SP→MAR ET1：SP+1→SP ET2：M→MDR→PC、MAR | ET0：SP→A、S3S2S1S0M、DM; CP MAR。 ET1：SP→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP SP。 ET2：EMAR、R、SMDR、MDR→B、 S3S1M、DM； CP PC、CP MAR。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ET0：SP→MAR ET1：SP+1→SP ET2：M→MDR→PC、MAR | 

## Slide 82
(20)JSR (R1)
FT0：M→IR PC+1→PC | FT0：EMAR、R、SIR。 PC→A、 0→B、S3S0C0、 DM； CP PC。
ST0：R1→MAR ST1：M→MDR→C | ST0：R1→A、S3S2S1S0M、DM； CP MAR。 ST1：EMAR、R、SMDR、 MDR→B、S3S1M、DM； CP C。
FT0：M→IR PC+1→PC | 
ST0：R1→MAR ST1：M→MDR→C | 

## Slide 83
(20)JSR (R1)
ET：SP-1→SP、MAR ET1：PC→MDR ET2：MDR→M ET3：C→PC、MAR | ET0：SP→A、、 DM； CP SP、CP MAR。 ET1：PC→A、S3S2S1S0M、DM; CP MDR ET2：EMAR、W； 无。 ET3：C→A、S3S2S1S0M、DM; CP PC、CP MAR。
ET：SP-1→SP、MAR ET1：PC→MDR ET2：MDR→M ET3：C→PC、MAR | 

## Slide 84
11.拟出中断周期IT中各拍的操作时间表。

## Slide 85
11.拟出中断周期IT中各拍的操作时间表。
假设采用模型机中断机制。当CPU响应中断后，向中断控制器发出中断响应信号INTA，并进入中断周期。中断控制器收到INTA后，将被批准的中断源的中断号送往数据总线，以便CPU接收。中断周期流程和操作时间表如下。

## Slide 86
11.拟出中断周期IT中各拍的操作时间表。
1)IT流程 | 2)操作时间表
IT0：关中断 SP-1→SP、MAR IT1：PC→MDR IT2：MDR→M | IT0：0→PSW[4] SP→A、、 DM； CP SP、CP MAR。 IT1：PC→A、S3S2S1S0M、 DM； CP MDR。 IT2：EMAR、W； 无。
1)IT流程 | 2)操作时间表
IT0：关中断 SP-1→SP、MAR IT1：PC→MDR IT2：MDR→M | 

## Slide 87
11.拟出中断周期IT中各拍的操作时间表。
1)IT流程 | 2)操作时间表
IT3：向量地址→MAR IT4： M→MDR→PC、MAR | IT3：SMDR、MDR→B、 S3S1M； CP MAR。 IT4：EMAR、R、SMDR、 MDR→B、S3S1M、 DM； CP PC、CP MAR。
1)IT流程 | 2)操作时间表
IT3：向量地址→MAR IT4： M→MDR→PC、MAR | 

## Slide 88
12.编写取目的地址微子程序（从60H单元开始）。

## Slide 89
12.编写取目的地址微子程序（从60H单元开始）。
取目的地址微子程序与取源操作数微子程序类似，所不同的是，前者只取出目的地址，而不取目的操作数。微子程序如表所示
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
取目的地址 | 60 H | 地址→MAR | 按机器指令中的“目的寻址方式”DA字段来断定分支，SC= 0110。
000：R | 61 H |  | 返回，SC=1000

## Slide 90
12.编写取目的地址微子程序（从60H单元开始）。
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
001：(R) | 62 H | Rj→MAR | Rj→B，S3S1M，DM，CP MAR，返回：SC=1000 。
010：-(R) | 63 H | Rj→D | Rj→B，S3S1M，DM，CP D,SC=0000 。
 | 64 H | D-1→Rj | D→A，，DM，CP Rj ,SC=0000。
 | 65 H | Rj→MAR | Rj→B，S3S1M，DM，CP MAR，返回：SC=1000 。
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
001：(R) | 62 H | Rj→MAR | 
010：-(R) | 63 H | Rj→D | 
 | 64 H | D-1→Rj | 
 | 65 H | Rj→MAR | 

## Slide 91
12.编写取目的地址微子程序（从60H单元开始）。
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
011：(R)+ | 66 H | Rj→MAR | Rj→B，S3S1M，DM，CP MAR，SC=0000 。
 | 67 H | Rj+1→Rj | 0→A，Rj→B，S3S0C0，DM，CP Rj,返回:SC=1000 。
100:@(R)+ | 68 H | Rj→MAR | Rj→B，S3S1M，DM，CP MAR，SC=0000 。
 | 69 H | Rj+1→Rj | 0→A，Rj→B，S3S0C0，DM，CP Rj,SC=0000。
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
011：(R)+ | 66 H | Rj→MAR | 
 | 67 H | Rj+1→Rj | 
100:@(R)+ | 68 H | Rj→MAR | 
 | 69 H | Rj+1→Rj | 

## Slide 92
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
100:@(R)+ | 6A H | M→MDR →MAR | EMAR，R,MDR→B，S3S1M，DM，CP MAR,返回：SC=1000。
101：X(R) | 6B H | PC→MAR | PC→A，S3S2S1S0M，DM，CP MAR ,SC=0000。
 | 6C H | PC+1→PC | PC→A，0→B，S3S0C0，DM，CP PC,SC=0000。
 | 6D H | M→MDR →D | EMAR，R,MDR→B，S3S1M，DM，CP D,SC=0000。
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
100:@(R)+ | 6A H | M→MDR →MAR | 
101：X(R) | 6B H | PC→MAR | PC→A，S3S2S1S0M，DM，CP MAR ,SC=0000。
 | 6C H | PC+1→PC | 
 | 6D H | M→MDR →D | 

## Slide 93
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
101：X(R) | 6E H | D+Rj→D | D→A，Rj→B，S3S0，PSW[0] →C0，DM，CP D，SC=0000。
 | 70 H | D→MAR | Rj→B，S3S1M，DM，CP MAR，返回：SC=1000 。
含义标注 | 微地址 | 微操作说明 | 微命令代码解析
101：X(R) | 6E H | D+Rj→D | 
 | 70 H | D→MAR | 

## Slide 94
(1)MOV (R0),(SP)+ (2)MOV (R1)+,X(R0) (3)ADD X(R0),R1 (4)SUB (R1)+, (R2)
(5) NEG -(R2) (6) JMP (R0)
(7) JSR R1
13.根据表3-18微程序，以微地址序列形式（如00-01-02-0C...），拟出下述指令的读出与执行过程.

## Slide 95
13(1)MOV (R0),(SP)+
00-01-02-59-5F-60-61-03-6B-6D-04-05-06-07-08-00
解释微地址序列：先取指（00-01），再转MOV指令入口（02）；然后转“取源操作数”入口（59），进入自增型寄存器间址（5F-60-61），返 回（03）；再转“取目的地址”入口（6B），进入寄存器间址（6D），返回（04）；最后执行传送操作并转取指入口（05-06-07-08-00）。

## Slide 96
13(2)MOV (R1)+,X(R0)
00-01-02-59-66-67-68-69-6A-03-6B-71-72-04-05-06-07-08-00
解释微地址序列：取指（00-01），再转MOV指令入口（02）；然后转“取源操作数”入口（59），进入变址（66-67-68-69-6A），返回（03）；再转“取目的地址”入口（6B），进入自增型寄存器间址（71-72），返回（04）；最后执行传送操作并转取指入口（05-06-07-08-00）。

## Slide 97
13(3)ADD X(R0),R1
00-01-0B-59-5A-0C-6B-76-77-78-79-7A-0D-0E-0F-10-06-07-08-00
解释微地址序列：ADD是双操作数指令，因此取指(00-01)后进入其入口（0B）；然后转“取源操作数”入口（59），进入寄存器寻址（5A），返回（0C）；再转“取目的地址”入口（6B），进入变址（76-77-78-79-7A），返回（0D-0E）；最后执行加法操作并转取指入口（0F-10-06-07-08-00）。

## Slide 98
13(4)SUB (R1)+, (R2)
00-01-0B-59-5B-5C-0C-6B-71-72-0D-0E-13-14-06-07-08-00
解释微地址序列：取指（00-01），进入双操作数指令入口（0B）；然后转“取源操作数”入口（59），进入寄存器间址（5B-5C），返回（0C）；再转“取目的地址”入口（6B），进入自增型寄存器间址（71-72），返回（0D-0E）；最后执行减法操作并转取指入口（13-14-06-07-08-00）。

## Slide 99
13(5) NEG -(R2)
00-01-23-6B-6E-6F-70-24-25-2A-2B-06-07-08-00
解释微地址序列：NEG是单操作数指令，取指(00-01)后进入其入口（23）；然后转“取目的地址”入口（6B），进入自减型寄存器间址（6E-6F-70），返回（24-25）；最后执行求补操作并转取指入口（2A-2B-06-07-08-00）。

## Slide 100
13(6) JMP (R0)
00-01-3F-43-7B-7D-7E-44-45-00
解释微地址序列：JMP是转移指令，取指(00-01)后进入其入口（3F-43）；然后转“取源操作数”入口（7B），进入寄存器间址（7D-7E），返回（44-45）；将转移地址送入MAR并转取指入口（00）。

## Slide 101
13(7) JSR R1
00-01-3F-49-55-56-57-58-4A-7B-7C-4B-4C-00
解释微地址序列：JSR是转子指令，取指(00-01)后进入其入口（3F-49）；转“压栈”入口，将转子时的返回地址压入堆栈保存（55-56-57-58），返回（4A）；将子程序入口地址送入MAR并转取指入口（7B-7C-4B-4C-00）。

## Slide 102
14.如果以R3为堆栈指针，软件建立堆栈，试分别编写压栈及弹出操作的子程序.

## Slide 103
14.如果以R3为堆栈指针，软件建立堆栈，试分别编写压栈及弹出操作的子程序.
假设栈顶单元地址为1000H，压栈和弹出前，用立即寻址方式将1000H送入堆栈指针R3，即执行指令“MOV R3, 1000H”。将需要压栈的数据所在单元的地址送入某寄存器，如R0，再调用压栈子程序。该子程序包含一条传送指令：
MOV -(R3), (R0) ; 将R0所指示的存储单元中的数据压入堆栈。

## Slide 104
若需要弹出操作，则调用弹出子程序。该子程序也包含一条传送指令：
MOV (R1), (R3)+ ; 将数据从堆栈弹出，送入R1指示的存储单元。
14.如果以R3为堆栈指针，软件建立堆栈，试分别编写压栈及弹出操作的子程序.

## Slide 105
15.如果将CPU时钟周期与访存周期分开设置，一个访存周期占用4个时钟周期，请尝试重新设计模型机指令流程.

## Slide 106
15.如果将CPU时钟周期与访存周期分开设置，一个访存周期占用4个时钟周期，请尝试重新设计模型机指令流程.
一个访存周期占用4个时钟周期，可在第1个时钟周期中传送地址，即CPU将地址从MAR送往存储器；在第2个时钟周期，向存储器发读令或写令；在第3个时钟周期，从存储器读出数据或向存储器写入数据；在第4个时钟周期，结束存储器访问，即CPU撤销地址、命令、数据。
下面以加法指令ADD (R1), R0为例，重新拟定模型机指令流程。

## Slide 107
15.如果将CPU时钟周期与访存周期分开设置，一个访存周期占用4个时钟周期，请尝试重新设计模型机指令流程.
FT0：MAR→M; | 进入FT，将现行指令地址经地址总线送往存储器
FT1：读令→M; | 将读命令经控制总线送往存储器
FT2：M→IR ; | 从存储器读出指令，经数据总线送往IR
FT3：PC+1→PC; | 撤销总线上的地址、命令、指令，并修改PC，结束FT

## Slide 108
DT0：R1→MAR; | 进入DT，将R1内容送往MAR
DT1：MAR→M; | 将目的地址经地址总线送往存储器
DT2：读令→M; | 将读命令经控制总线送往存储器
DT3：M→MDR; | 从存储器读出目的操作数，经数据总线送往MDR
DT4：MDR→D; | 撤销总线上的地址、命令、数据，并将目的操作数从MDR 送往暂存器D，结束DT

## Slide 109
ET0：R0+D→MDR; | 进入ET，将源操作数和目的操作数相加，结果送往MDR
ET1：MAR→M ; | 将目的地址经地址总线送往存储器
ET2：写令→M ; | 将写命令经控制总线送往存储器
ET3：MDR→M ; | 将运算结果经数据总线写入存储器
ET4：PC→MAR ; | 撤销总线上的地址、命令、数据，并将下条指令的地址送往; 寄存器MAR

## Slide 110
16.如果将模型机内部数据通路结构改为图所示的结构，请尝试重新设计模型机的处理器（给出总线与数据通路结构，拟定各类信息的传送途径，设置微命令）。

## Slide 111
16. 重新设计模型机的处理器
通用寄存器组采用存储器结构，输入逻辑采用锁存器，内总线采用双向形式，其他寄存器均挂接在内总线上。数据通路结构框图如图所示。

## Slide 112
17.结合主教材3.5.3节的MIPS单周期CPU，写出下列指令的部件操作及对应的微命令编码。
(1)XOR rd,rs,rt (2)XORI rt,rs,imm (3)BNE rs,rt,imm

## Slide 113
17.结合主教材3.5.3节的MIPS单周期CPU，写出下列指令的部件操作及对应的微命令编码。
(1)XOR rd,rs,rt
假设XOR运算对应的编码是1101
$rs xor $rt→$rd： PCSrc=00; regdst=0; aluSrc=0;
operation=1101; memR=memW=0;
extend=0/1; mem2Reg=0;
Regwrite=1

## Slide 114
17.结合主教材3.5.3节的MIPS单周期CPU，写出下列指令的部件操作及对应的微命令编码。
(2)XORI rt,rs.
假设XOR运算对应的编码是1101
$rs xor E(imm)→$rd：PCSrc=00; regdst=1; aluSrc=1;
operation=1101;
memR=memW=0; extend=0;
mem2Reg=0; Regwrite=1

## Slide 115
17.结合主教材3.5.3节的MIPS单周期CPU，写出下列指令的部件操作及对应的微命令编码。(3)BNE rs,rt,imm
$rs-$rt：若zero=0，表明两者不相等，则PC+4+ E(imm)<<2→PC;若zero=1，表明两者相等，则PC+4→PC 。
① PCsrc=01（Zero=0时） regdst=0/1; alusrc=0; operation=0110; memR=memW=0; extend=1; mem2Reg=0/1; Regwrite=0
② PCsrc=00（Zero=1时） regdst=0/1; alusrc=0; operation=0110; memR=memW=0; extend=1; mem2Reg=0/1; Regwrite=0

## Slide 116
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(1)XOR rd,rs,rt (2)XORI rt,rs,imm (3)BNE rs,rt,imm

## Slide 117
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(1)XOR rd,rs,rt
T0：T0 IR←Mem[PC]，PC←PC+4
// IorD=0, MemRead=1, MemWrite=0, IRWrite=1,
ALUSrc_A=0, ALUSrc_B=00, operation=0010,
// PCSrc=00, PCWrite=1, extend=0, regWrite=0,
regdst=0, mem2reg=0;
T1：A←Reg[rs]，B←Reg[rt] clock信号触发
T2：F←A xor B
// IorD=0, MemRead=0, MemWrite=0, IRWrite=0,
ALUSrc_A=1, ALUSrc_B=01, operation=1101,

## Slide 118
// PCSrc=00, PCWrite=0, extend=0, regWrite=0,
regdst=0, mem2reg=0;
T3：Reg[rd]←F
// IorD=0, MemRead=0, MemWrite=0, IRWrite=0,
ALUSrc_A=0 ALUSrc_B=00, operation=0000,
// PCSrc=00, PCWrite=0, extend=0, regWrite=1,
regdst=0, mem2reg=0;
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(1)XOR rd,rs,rt

## Slide 119
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(2)XORI rt,rs,imm
T0： IR←Mem[PC]，PC←PC+4
// IorD=0, MemRead=1, MemWrite=0, IRWrite=1,
ALUSrc_A=0, ALUSrc_B=00, operation=0010,
// PCSrc=00, PCWrite=1, extend=0, regWrite=0,
regdst=0, mem2reg=0;
T1 A←Reg[rs] clock信号触发
T2 F←A xor E(imm)

## Slide 120
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(2)XORI rt,rs,imm
// ALUSrc_A=1, extend=1, ALUSrc_B=10,
operation=0010
// IorD=0, MemRead=0, MemWrite=0, IRWrite=0,
ALUSrc_A=1, ALUSrc_B=10, operation=1101,
// PCSrc=00, PCWrite=0, extend=0, regWrite=0,
regdst=0, mem2reg=0;
T3 Reg[rd]←F
// IorD=0, MemRead=0, MemWrite=0, IRWrite=0,
ALUSrc_A=0 ALUSrc_B=00, operation=0000,

## Slide 121
// PCSrc=00, PCWrite=0, extend=0, regWrite=1,
regdst=0, mem2reg=0;
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(2)XORI rt,rs,imm

## Slide 122
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(3)BNE rs,rt,imm
T0：IR←Mem[PC]，PC←PC+4
// IorD=0, MemRead=1, MemWrite=0, IRWrite=1,
ALUSrc_A=0, ALUSrc_B=00, operation=0010,
// PCSrc=00, PCWrite=1, extend=0, regWrite=0,
regdst=0, mem2reg=0;
T1 A←Reg[rs]，B←Reg[rt]，F←PC+E(offset)<2
// ALUSrc_A=0, ALUSrc_B=11, operation=0010,
extend=1

## Slide 123
// IorD=0, MemRead=0, MemWrite=0, IRWrite=0,
ALUSrc_A=0, ALUSrc_B=11, operation=0010,
// PCSrc=00, PCWrite=0, extend=1, regWrite=0,
regdst=0, mem2reg=0;
T2 A-B，PC←F
// IorD=0, MemRead=0, MemWrite=0, IRWrite=0,
ALUSrc_A=1, ALUSrc_B=01, operation=0110,
// extend=0, regWrite=0, regdst=0, mem2reg=0;
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(3)BNE rs,rt,imm

## Slide 124
18.结合主教材3.5.4节的MIPS多周期CPU，写出下列指令的时钟级流程及对应的微命令。
(3)BNE rs,rt,imm
① PCSrc=00（zero=1） PCWrite=0
② PCSrc=01（zero=0） PCWrite=1

## Slide 125
指令类型 | 时钟周期数 | 平均比例
R型指令 | 4T | 45%
lw | 5T | 25%
sw | 4T | 15%
分支指令 | 3T | 10%
J型指令 | 2T | 5%
19.某MIPS架构的多周期CPU执行一段程序，指令分布情况如下：
假设该程序由100个指令组成，CPU执行完该程序可实现2 KB数据的输出，若CPU的时钟周期T=100 ps，请计算与处理器相关的下列各项技术指标：
（1）平均CPI （2）平均IPS （3）数据输出通路的理论带宽

## Slide 126
19（1）平均CPI
19（2）平均IPS
19（3）数据输出通路的理论带宽

## Slide 127
存储单元地址（十六进制） | 存储单元内容（形式化表示） | 寄存器地址 （二进制） | 寄存器内容 （十进制）
00000000 | add,rd,rs,rt | 01000 | 10
00000004 | lw,rt,offset(rs) | 01001 | 20
00000008 | beq,rs,rt,label | 01010 | 17
0000000C | 00000008H | 01011 | 11
00000010 | 0000000AH | 01100 | 13
00000014 | 0000000BH | 01101 | 15
20.某32位的MIPS型计算机，其存储器按字节编址，某时刻的存储片段如下：
若指令的各段代码对应的十进制数为：$rs=8，$rt=9，$rd=10，offset=6，label=4。请分析下列3种执行条件下相关寄存器的值：

## Slide 128
（1）add指令执行后，PC寄存器和rd寄存器中的内容分别是什么？
（2）lw指令执行后，PC寄存器和rt寄存器中的内容是什么？
（3）beq指令执行后，PC寄存器的内容是什么？

## Slide 129
存储单元地址（十六进制） | 存储单元内容（形式化表示） | 寄存器地址 （二进制） | 寄存器内容 （十进制）
00000000 | add,rd,rs,rt | 01000 | 10
00000004 | lw,rt,offset(rs) | 01001 | 20
00000008 | beq,rs,rt,label | 01010 | 17
0000000C | 00000008H | 01011 | 11
00000010 | 0000000AH | 01100 | 13
00000014 | 0000000BH | 01101 | 15
20（1）add指令执行后，PC寄存器和rd寄存器中的内容分别是什么？
答：PC=00000004H $rd=30

## Slide 130
存储单元地址（十六进制） | 存储单元内容（形式化表示） | 寄存器地址 （二进制） | 寄存器内容 （十进制）
00000000 | add,rd,rs,rt | 01000 | 10
00000004 | lw,rt,offset(rs) | 01001 | 20
00000008 | beq,rs,rt,label | 01010 | 17
0000000C | 00000008H | 01011 | 11
00000010 | 0000000AH | 01100 | 13
00000014 | 0000000BH | 01101 | 15
20（2）lw指令执行后，PC寄存器和rt寄存器中的内容是什么？
答：PC=00000008H $rt=0000000AH

## Slide 131
存储单元地址（十六进制） | 存储单元内容（形式化表示） | 寄存器地址 （二进制） | 寄存器内容 （十进制）
00000000 | add,rd,rs,rt | 01000 | 10
00000004 | lw,rt,offset(rs) | 01001 | 20
00000008 | beq,rs,rt,label | 01010 | 17
0000000C | 00000008H | 01011 | 11
00000010 | 0000000AH | 01100 | 13
00000014 | 0000000BH | 01101 | 15
20（3）beq指令执行后，PC寄存器的内容是什么？
答：PC=0000001CH

## Slide 132
21.某程序中有如下一段循环代码段P：
for(i=0;i<N;i++)
sum+=A[i]
假设编译时变量sum和i分别分配在寄存器R1和R2中，常量N在寄存器R6中，数组A的首地址在寄存器R3中，程序段P的起始地址为08048100H，对应的汇编码和机器代码如下所示:
指令序号 | 指令地址 | 机器代码 | 汇编码 | 操作注释
1 | 08048100H | 00022080H | Ioop:sll R4,R2,2 | (R2)<<2→R4
2 | 08048104H | 00083020H | add R4,R4,R3 | (R4)+(R3)→R4
3 | 08048108H | 8C850000H | load R5,0(R4) | ((R4)+0)→R5
4 | 0804810CH | 00250820H | add R1,R1,R5 | (R1)+(R5)→R1
5 | 08048110H | 20420001H | addi R2,R2,1 | (R2)+1→R2
6 | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2,R6,loop | If(R2)≠(R6) goto loop

## Slide 133
执行上述代码的计算机中，存储器M采用32位定长指令字，其中分支指令bne采用如下格式：
OP | Rs | Rd | offset
31:26 25:21 20:16 15:0
指令格式中的OP代表操作码字段，Rs和Rd都代表寄存器编号，offset为偏移量常数（用补码表示），请回答下列问题，并说明理由。
（1）存储器M的编址单位是什么？
（2）已知sll指令实现左移功能，数组A中每个元素占多少位？
（3）上表中bne指令的offset字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，PC的当前内容为指令bne的地址，通过分析表中指令地址和bne指令内容，推断bne指令的转移目标地址计算公式。

## Slide 134
21（1）存储器M的编址单位是什么？
计算机M的存储器编址单位为字节，因为每个32位定长指令字占用了4个存储单元，故每一个编址单元为1字节，即8 bit。

## Slide 135
21（2）已知sll指令实现左移功能，数组A中每个元素占多少位？
因为sll指令每次左移2位（相当于乘以4）。R2的初值为0，连续两个元素的地址刚好相差4，而存储器又是以字节编址的，故每个元素占用4 B。

## Slide 136
21（3）上表中bne指令的offset字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，PC的当前内容为指令bne的地址，通过分析表中指令地址和bne指令内容，推断bne指令的转移目标地址计算公式。
根据bne指令格式知，offset字段为低16位，指令对应的机器代码为1446FFFA，故offset字段的代码为FFFA=1111 1111 1111 1010，补码表示，从而offset的真值为-6.。
bne指令地址为08048114H，bne指令执行后，PC+4=08048114H+4H=08048118H，分支的目标地址为08048100H，而08048118H+n×offset，即08048100H，则有：

## Slide 137
n=(08048100H-08048118H)(-6)
=(-18H) (-6)=(-24) (-6)
=4
所以，bne指令转移目标地址为(PC)+4+4offset
21（3）上表中bne指令的offset字段的值是多少？已知bne指令采用相对寻址方式，PC的当前内容为指令bne的地址，通过分析表中指令地址和bne指令内容，推断bne指令的转移目标地址计算公式。

## Slide 138
22.简述指令流水线的工作原理。

## Slide 139
为了提高处理器执行指令的效率，把一条指令的操作过程分成若干子过程，且每个子过程在专门功能电路上完成，这样指令的各子过程就能够同时运行，指令的平均执行时间也能大大减少。
22.简述指令流水线的工作原理。

## Slide 140
23.试比较超标量和超流水的异同点。

## Slide 141
23.试比较超标量和超流水的异同点。
超标量流水线值在一个处理器中针对同一种功能，设置多条并存的流水线。在每个时钟周期中可向流水线发射多条同一类指令，也能从流水线中流出多个处理结果。超流水线以增加流水线级数的方法来缩短机器周期，使相同时间内超流水线能执行更多的机器指令