## Slide 1
第4章课后习题及解析

## Slide 2
1.简要解释下列名词术语
(1)虚拟存储器 (2)随机存储器RAM
(3)只读存储器ROM (4)存取周期
(5)数据传输率 (6)动态刷新
(7)直接映射Cache (8)全相联映射Cache
(9)组相联映射Cache
(10)段页式虚拟存储器
(11)联想存储器

## Slide 3
(1)虚拟存储器：是指依靠操作系统的支持来实现，为用户提供一个比实际内存大的可访问存储器空间，即在软件编程上可使用的存储器。
(2)随机存储器RAM：按给定地址随机地访问任一存储单元，访问时间与单元位置无关。
(3)只读存储器ROM：在正常工作中只能读出、不能写入的存储器。
(4)存取周期：指存储器做连续访问操作过程中一次完整的存取操作所需的全部时间。
(5)数据传输率：指数据传入或传出存储器的速率。
1.简要解释下列名词术语

## Slide 4
(6)动态刷新：指对动态存储器中原存信息为1的电容补充电荷。
(7)直接映像Cache：将主存与Cache的存储空间划分为若干大小相同的页，每个主存页只能复制到某一个固定的Cache页中。
(8)全相联映像Cache：将主存与Cache的存储空间划分为若干大小相同的页，主存的每一页可以映像到Cache的任一页上。
1.简要解释下列名词术语

## Slide 5
(9)组相联映像Cache：将主存与Cache都分组，主存中一个组内的页数与Cache的分组数相同，每组Cache中含有若干页（一般页数较少），则主存中的各页与Cache的固定组号有映像关系，可自由映像到对应的Cache组中任一页。
(10)段页式虚拟存储器：将程序按其逻辑结构分段，每段再分为若干大小相同的页，主存空间也划分为若干同样大小的页，相应地建立段表与页表，分两级查表实现虚实地址的转换，以页为单位调进或调出主存，按段共享与保护程序及数据。
。
1.简要解释下列名词术语

## Slide 6
(11)联想存储器：是不按地址而按给定内容的特征进行存取的存储器。
1.简要解释下列名词术语

## Slide 7
2.请简述计算机系统中的三级存储体系结构模式，并分析这种模式的优点和缺点。

## Slide 8
2.请简述计算机系统中的三级存储体系结构模式，并分析这种模式的优点和缺点。
三级存储体系包括缓存（Cache）、内存和外存，这种模式的优点是层次体系清晰、便于设计实现，也利于系统调度管理，能提高存储系统性能；其缺点是结构复杂，管理和控制都比较复杂，硬件成本高。

## Slide 9
3.何谓随机存取？何谓顺序存取？何谓直接存取？请各举一例进行说明

## Slide 10
3.何谓随机存取？何谓顺序存取？何谓直接存取？请各举一例进行说明
随机存取是指按地址码访问存储器，访存时间和存储单元的位置无关，如内存。
顺序存取是指按存储介质的存储顺序移动介质、定位存储区并读写数据，如磁带。
直接存取是指先寻道，再定位扇区，然后读写数据，如硬盘。

## Slide 11
4.某半导体存储器容量8K×8位，可选RAM芯片容量为2K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），由R/W线控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，并注明地址分配与片选逻辑式及片选信号极性。

## Slide 12
4.某半导体存储器容量8K×8位，可选RAM芯片容量为2K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），由R/W线控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，并注明地址分配与片选逻辑式及片选信号极性。
（1）确定芯片数量本题存储容量为8K×8位，可选的芯片容量为2K×4/片。在构成存储器时，可进行位扩展，2块2K×4/片芯片为一组，构成2K×8存储模块。由4组2K×8的存储模块构成8K×8的存储器。位扩展： 2K×4/片× 2 → 2K×8。单元扩展：2K×8 ×4 → 8K×8。
所以共需芯片数量为： 2 × 4 = 8片

## Slide 13
4.某半导体存储器容量8K×8位，可选RAM芯片容量为2K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），由R/W线控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，并注明地址分配与片选逻辑式及片选信号极性。
（2）地址分配和片选逻辑设计
本题存储容量为8 KB单元，占16位地址总线的低13位A12～A0。用 这13位地址可寻址整个8K存储空间，再对这13位地址进行分配。
每块芯片容量为2K×4/片，需11位地址对片内单元寻址。组成8 KB存储器需4组芯片，所以需用4个片选信号对它们进行选择。

## Slide 14
因此将13位地址中的低11位地址A10～A0分配给各存储芯片，加至各芯片的地址端，剩下的高两位地址A12、A11送片选逻辑译码，产生4个片选信号CS0、CS1、CS2、CS3。这4个片选信号的逻辑式为：
4.某半导体存储器容量8K×8位，可选RAM芯片容量为2K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），由R/W线控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，并注明地址分配与片选逻辑式及片选信号极性。
CS0=A12A11 CS1=A12A11
CS2=A12A11 CS3=A12A11

## Slide 15
4.某半导体存储器容量8K×8位，可选RAM芯片容量为2K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），由R/W线控制读写。请设计并画出该存储器逻辑图，并注明地址分配与片选逻辑式及片选信号极性。
（3）画连接图需要连接的信号线包括地址线、数据线、控制线和片选信号线，其连接方法如下。芯片地址线连接至：A10～A0。数据线一组连接至高4位D7～D4，一组连接至低4位D3～D0。片选信号分开连接，控制信号线R/W连接至每块芯片，其具体连接如图所示。

## Slide 16
（4）存储器逻辑图

## Slide 17
5.某半导体存储器容量7K×8位。其中固化区4K×8，可选EPROM芯片：2K×8/片。随机读写区3K×8，可选SRAM芯片：2K×4/片、1K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），R/W控制读写。另有控制信号MREQ，低电平时允许存储器工作。请设计并画出该存储器逻辑图，并注明地址分配与片选逻辑式及片选信号极性。

## Slide 18
5.某半导体存储器容量7K×8位。其中固化区4K×8，可选EPROM芯片：2K×8/片。随机读写区3K×8，可选SRAM芯片：2K×4/片、1K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），R/W控制读写。另有控制信号MREQ，低电平时允许存储器工作。
（1）芯片选择2块2K×8/片的EPROM芯片进行单元扩展，构成4K×8的固化区。2块2K×4/片和2块1K×4/片的SRAM芯片进行位扩展和单元拼接，构成3K×8的随机读写区。

## Slide 19
5.某半导体存储器容量7K×8位。其中固化区4K×8，可选EPROM芯片：2K×8/片。随机读写区3K×8，可选SRAM芯片：2K×4/片、1K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），R/W控制读写。另有控制信号MREQ，低电平时允许存储器工作。
（2）地址分配及片选逻辑设计：7 KB单元占16位地址线的低13位A12～A0。连接至各芯片的地址分别如下。
2K×8的EPROM占11位地址线：A10～A0
2K×4的SRAM占11位地址线：A10～A0
1K×4的SRAM占10位址线：A9～A0

## Slide 20
5.某半导体存储器容量7K×8位。其中固化区4K×8，可选EPROM芯片：2K×8/片。随机读写区3K×8，可选SRAM芯片：2K×4/片、1K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），R/W控制读写。另有控制信号MREQ，低电平时允许存储器工作。
组成7K的存储器共4组芯片：2组2K×8的EPROM、1组2块2K×4的SRAM、1组2块1K×4的SRAM芯片。2K单元的芯片用剩下的高2位地址A12、A11送片选逻辑译码，产生片选信号CS0、CS1、CS2；1K单元的芯片用剩下的高3位地址A12、A11、A10送片选逻辑译码，产生片选信号CS3。

## Slide 21
5.某半导体存储器容量7K×8位。其中固化区4K×8，可选EPROM芯片：2K×8/片。随机读写区3K×8，可选SRAM芯片：2K×4/片、1K×4/片。地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），R/W控制读写。另有控制信号MREQ，低电平时允许存储器工作。
这4个片选信号的逻辑式为：
CS0=A12A11
CS1=A12A11
CS2=A12A11
CS3=A12A11A10
该存储器逻辑图如图所示：

## Slide 23
6.某机地址总线16位A15～A0（低），访存空间为64 KB。外围设备与主存统一编址，即将外围设备接口中有关寄存器与主存单元统一编址，I/O空间占用FC00H～FFFFH。现用2164构成主存储器，请设计并画出该存储器逻辑图，并画出芯片地址线与总线的连接逻辑，以及行选信号与列选信号的逻辑式，使访问外设时不访问主存。

## Slide 24
由I/O所占用的地址空间为FC00～FFFF，即：
6.某机地址总线16位A15～A0（低），访存空间为64 KB。外围设备与主存统一编址，即将外围设备接口中有关寄存器与主存单元统一编址，I/O空间占用FC00H～FFFFH。
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | … | A0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | … | 0
 |  |  |  |  |  |  | … | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 1
存储器逻辑图I/O占用了10位地址空间，所以I/O的单元数为1KB，因此主存的地址空间为63 KB。2164为64K×1位容量的芯片，因此需8块2164芯片构成主存储器

## Slide 25
6.某机地址总线16位A15～A0（低），访存空间为64 KB。外围设备与主存统一编址，即将外围设备接口中有关寄存器与主存单元统一编址，I/O空间占用FC00H～FFFFH。
每片2164提供一位数据送数据总线，构成8位数据，64K单元需要16位地址线寻址，由于2164只有8位地址线，因此采用地址的分时复用技术。16位地址分两次送入芯片，先送入行地址，再送入列地址，相应地需要行选择信号RAS和列选择信号CAS来标明当前送入的是行地址还是列地址。

## Slide 26
I/O与主存空间统一编址，占用64K地址空间的最后1K地址空间，因此当高6位地址为全1时，应选中I/O地址空间，否则访问主存空间，而行选信号和列选信号的逻辑为RAS=CAS =A15A14A13A12A11A10
该存储器逻辑图如图.
6.某机地址总线16位A15～A0（低），访存空间为64 KB。外围设备与主存统一编址，即将外围设备接口中有关寄存器与主存单元统一编址，I/O空间占用FC00H～FFFFH。

## Slide 28
7.某半导体存储器容量为14 KB，其中0000H～1FFFH为ROM区，2000H～37FFH为RAM区，地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），读写控制线R/W。可选用的存储芯片有EPROM（4 KB /片）和RAM（2 K×4 /片）。
（1）计算所需各类芯片的数量。
（2）说明加到各芯片的地址范围值和地址线
（3）写出各片选信号的逻辑式。
（4）画出该存储芯片级逻辑图，包括地址总线、数据线、片选信号线（低电平有效）及读写信号线的连接。

## Slide 29
7.某半导体存储器容量为14 KB，其中0000H～1FFFH为ROM区，2000H～37FFH为RAM区，地址总线A15～A0（低），双向数据总线D7～D0（低），读写控制线R/W。可选用的存储芯片有EPROM（4 KB /片）和RAM（2 K×4 /片）。
（1）计算所需各类芯片的数量。
芯片数量ROM区容量=(1FFFH-0000H+1)÷210=8K，故EPROM要2片。
RAM区容量=(37FFH-2000H +1)÷210=6K，故RAM要6片。

## Slide 30
7（2）说明加到各芯片的地址范围值和地址线
芯片 | A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 …A0 | A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 …A0
EPROM 4K×8 |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0
 |  | 0 0 0 0 1 1 1 1 1 … 1
EPROM 4K×8 |  | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 … 0
 |  | 0 0 0 1 1 1 1 1 1 … 1
RAM 2K×4 | RAM 2K×4 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 … 0
 |  | 0 0 1 0 0 1 1 1 1 … 1
RAM 2K×4 | RAM 2K×4 | 0 0 1 0 1 0 0 0 0 … 0
 |  | 0 0 1 0 1 1 1 1 1 … 1
RAM 2K×4 | RAM 2K×4 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 … 0
 |  | 0 0 1 1 0 1 1 1 1 … 1

## Slide 31
7（2）说明加到各芯片的地址范围值和地址线
ROM：
1K空间，10位地址A9～A0，8KROM13位，分为2组，
每组4K，组内地址线12位，第13位区别组
第0组,4K地址空间,故片内地址线为12根：A11～A0。
第1组,4K地址空间,故片内地址线为12根：A11～A0。
RAM：
低13位ROM占据，第14位为1开始，6K分为3组，
每组2K，低11位为组内地址，高位区分组
第2组,2K地址空间,故片内地址线11根：A10～A0。第3组,2K地址空间,故片内地址线11根：A10～A0。第4组,2K地址空间,故片内地址线11根：A10～A0。

## Slide 32
7（3）写出各片选信号的逻辑式。
各组芯片的片选逻辑表达式
CS0 =A15A14A13A12
CS1 =A15A14A13A12
CS2 =A15A14A13A12A11
CS3 =A15A14A13A12A11
CS4 =A15A14A13A12A11
因为明确规定了16位的地址码，所以片选信号线中应接入A15和A14。

## Slide 33
其中A14A15加入每个与非门的输入端

## Slide 34
8.SRAM和DRAM分别依靠什么原理存储信息？需要刷新吗？

## Slide 35
8.SRAM和DRAM分别依靠什么原理存储信息？需要刷新吗？
SRAM即静态半导体存储器，其中的一位存储单元实际上是一个双稳态触发器，靠交叉反馈存储信息。DRAM即动态半导体存储器，利用电容电荷存储信息，如电容上有电荷代表存放的信号1，电容无电荷为存放的信号0。SRAM不需要刷新，而DRAM需要刷新。

## Slide 36
9.设某机主存1MB，用1MB/片的DRAM芯片(存储矩阵2048行)构成，如果该型芯片最大刷新周期2ms，合理安排的刷新周期是多少？

## Slide 37
9.设主机主存1MB，用1MB/片的DRAM芯片(存储矩阵2048行)构成，如果该型芯片最大刷新周期2ms，合理安排的刷新周期是多少？
由于动态存储器刷新是按行进行的，每一行中的位单元同时进行刷新，所以刷新不是按单元地址进行的，而是按行地址进行的，存储芯片阵列的行数是多少就需要在最大刷新周期中安排多少个刷新周期。
由题目可知，1MB的芯片共有2048行，则在2ms之内至少要安排2048个刷新周期，每个周期刷新一行。其中2ms/2048≈0.977μs，则每个刷新周期时间间隔为0.977μs。

## Slide 38
10.某机主存容量64 KB，用2164 DRAM芯片构成。地址线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），R/W控制读写操作，请设计并画出该存储器逻辑图。对地址的行、列转换与数据线连接，应有明确描述。

## Slide 39
10.某机主存容量64 KB，用2164 DRAM芯片构成。地址线A15～A0（低），双向数据线D7～D0（低），R/W控制读写操作，请设计并画出该存储器逻辑图。对地址的行、列转换与数据线连接，应有明确描述。
2164为64K×1位的存储芯片，要构成64 KB容量的存储器，需要用8片2164进行位拼接，每片提供一位数据，分别连接至双向数据线D7～D0上。
存储器连接逻辑图如下所示。

## Slide 41
11.某机主存容量64 KB，用2164 DRAM芯片构成。请为此设计一种动态刷新逻辑。

## Slide 42
11.某机主存容量64 KB，用2164 DRAM芯片构成。请为此设计一种动态刷新逻辑。
2164为64K×1位的芯片，芯片内部构成4个128×128的矩阵，由动态存储器刷新按行安排可知，该动态存储器在2 ms的时间间隔内需安排128个刷新周期。如以异步方式刷新，则每个刷新周期的时间间隔为：2 ms/128 = 15.625 μs。
刷新周期由一个单稳和一个非门组成的振荡器产生。该振荡器每隔15.625 μs产生一个脉冲信号，定时触发刷新请求触发器，于是每隔15.625 μs产生一个刷新请求信号，其电路如图所示。

## Slide 43
该刷新请求信号触发器行计数器输出行地址，将该行所有位单元刷新。
11.某机主存容量64 KB，用2164 DRAM芯片构成。请为此设计一种动态刷新逻辑。

## Slide 44
12.动态刷新周期的安排方式有哪几种？简述它们的安排方法，并指出在下列情况中可选取哪一种或几种刷新方式。
（1）教学用单板计算机。
（2）常用个人计算机。
（3）带多个分时终端的超小型计算机。
（4）主存的存取周期为200 ns，CPU平均访存时间约占主存工作时间的90%。
（5）主存的存取周期为200 ns，CPU平均访存时间约占主存工作时间的40%

## Slide 45
12.动态刷新周期的安排方式有哪几种？
动态刷新周期的安排方式有以下3种。
①集中刷新方式：在要求的时间间隔内集中安排所有刷新周期，其余时间用于正常访存工作。
②分散刷新方式：将各刷新周期分散的安排在各存取周期后，即将每个存取周期分为两部分，前半期用于正常读/写或保持，后半期用于刷新。
③异步刷新方式：按芯片阵列的行数决定所需要的刷新周期数，并将各刷新周期分散安排在刷新要求的时间间隔周期中，每隔固定时间提出一次刷新请求，安排一个刷新周期。

## Slide 46
12. 在下列情况中可选取哪一种或几种刷新方式。
（1）教学用单板计算机。
该计算机为了教学，主要让学生理解刷新的基本原理和实现方法，所以该类计算机可选择三种刷新方式中的任何一种

## Slide 47
12. 在下列情况中可选取哪一种或几种刷新方式。
（2）常用个人计算机。
采用异步刷新，由于集中刷新会有明显的死区，而分散刷新只适合低速系统，都不适合个人计算机，异步刷新是大多数计算机系统采用的方式

## Slide 48
12. 在下列情况中可选取哪一种或几种刷新方式。
（3）带多个分时终端的超小型计算机。
可采用分散刷新方式，可将刷新安排在各分时终端的时间片中。

## Slide 49
采用异步刷新。由于CPU平均访存时间要占主存工作时间的90%，集中刷新死区过长，而分散刷新的次数太多，占用主存的时间太长，因此只有异步刷新方式对主存工作的时间占用最少。
12. 在下列情况中可选取哪一种或几种刷新方式。
（4）主存的存取周期为200 ns，CPU平均访存时间约占主存工作时间的90%。

## Slide 50
12.在下列情况中可选取哪一种或几种刷新方式。
（5）主存的存取周期为200 ns，CPU平均访存时间约占主存工作时间的40%
可采用集中刷新的方式。由于CPU平均访存时间只占主存工作时间的40%，可在剩余的时间内安排集中刷新，这样可使刷新电路简单易于设计。

## Slide 51
13.若需要向磁表面存储器中写入代码：10011，那么请画出采用不同记录模式：NRZ-1、PE、FM和M2F时，对应的写入电流波形变化情况。

## Slide 52
13.若需要向磁表面存储器中写入代码：10011，那么请画出采用不同记录模式：NRZ-1、PE、FM和M2F时，对应的写入电流波形变化情况。
（1）NRZ-1制的写入规律（不归零-1制）
写0时，写入电流维持原方向不变；写1时，写入电流方向翻转。其写电流波形如图所示。

## Slide 53
13.若需要向磁表面存储器中写入代码：10011，那么请画出采用不同记录模式：NRZ-1、PE、FM和M2F时，对应的写入电流波形变化情况。
（2）调相制（PE）写入规律：写0时，在位单元中间位置让写入电流负跳变，由+I→−I；写1时，在位单元中间位置让写入电流正跳变，由−I→+I。

## Slide 54
13.若需要向磁表面存储器中写入代码：10011，那么请画出采用不同记录模式：NRZ-1、PE、FM和M2F时，对应的写入电流波形变化情况。
（3）（FM）调频制写入规律：在位单元中间记录数据信息。如果写入0，则位单元中间不变；如果写入1，则写入电流在位单元中间改变一次方向。

## Slide 55
13.若需要向磁表面存储器中写入代码：10011，那么请画出采用不同记录模式：NRZ-1、PE、FM和M2F时，对应的写入电流波形变化情况。
（4）（M2F）改进型调频制的写入规律写1时，在位单元中间改变写入电流方向；写入两个以上0时，在它们的交界处改变写入电流方向。

## Slide 56
14.某磁盘有100个柱面，每个柱面有10个磁道，每个磁道有128个扇区，每个扇区容量为512字节。该磁盘的存储容量是多少？

## Slide 57
100个圆柱面表明单面有100个磁道；每个柱面有10个磁道，表明共有10个记录面。所以，磁盘容量=100×10×128×512B=64000KB。
14.某磁盘有100个柱面，每个柱面有10个磁道，每个磁道有128个扇区，每个扇区容量为512字节。该磁盘的存储容量是多少？

## Slide 58
15.某计算机字长为32位，CPU主频为500 MHz，磁盘共有16个盘面，512个柱面，每磁道包含100个扇区，每个扇区512字节，该磁盘旋转速度为12000 RPM。
（1）计算该磁盘总容量？
（2）计算该磁盘的数据传输率（b/s）？

## Slide 59
15.某计算机字长为32位，CPU主频为500 MHz，磁盘共有16个盘面，512个柱面，每磁道包含100个扇区，每个扇区512字节，该磁盘旋转速度为12000 RPM。
（1）计算该磁盘总容量？
（2）计算该磁盘的数据传输率（b/s）？
（1）总容量为16×512×100×512 B=400 MB。
（2）数据传输率即带宽，表示磁盘单位时间内的数据传输量磁盘转速为12000/60 s=200 rps（转/秒）磁盘带宽为(100×512 B×8)×200 rps =78.125 Mb/s

## Slide 60
16.磁盘的磁道和光盘依靠什么原理来记录信息，磁道和光道有何不同？

## Slide 61
16.磁盘的磁道和光盘依靠什么原理来记录信息，磁道和光道有何不同？
磁盘依靠磁表面材料的磁化特征来记录信息，光盘依靠涂层材料的形变、相变或者热磁效应来记录信息。磁道是分布均匀的同心圆，光道是类似蚊香的放射状螺旋线形。

## Slide 62
17.双端口存储器与两个独立存储器有何不同？

## Slide 63
17.双端口存储器与两个独立存储器有何不同？
双端口存储器和两个独立的存储器虽然都具有两个彼此独立的读/写口，每个读/写口都有一套独立的地址寄存器和译码电路，可以并行地独立工作，并且两个读/写口可以按各自接收的地址，同时读出或写入，或一个写入而另一个读出。
但双端口存储器与两个独立的存储器不同的是，两套读/写口的访存空间相同，可以访问同一区间、同一单元；而两个独立的存储器的访存空间也是彼此独立的。

## Slide 64
18.何谓单体多字并行主存系统？何谓多体交叉存取并行主存系统？

## Slide 65
18.何谓单体多字并行主存系统？何谓多体交叉存取并行主存系统？
(1)单体多字并行主存系统即是多个并行存储器共用一套地址寄存器，按同一地址码并行地访问各自的对应单元。如假设有n个存储器顺序排列的n个字，每个字有w位，送入这n个存储器的地址均为A，则这n个存储器同时访问各自的A号单元。我们也可以将这n个存储器视作一个大存储器，每个编址对应于n字×w位，因而称为单体多字方式。

## Slide 66
18.何谓单体多字并行主存系统？何谓多体交叉存取并行主存系统？
(2)多体交叉并行主存系统即使用n个容量相同的存储器，或称为n个存储体，它们具有自己的地址寄存器、数据线、时序，可以独立编址地同时工作。各存储体的编址大多采用交叉编址方式，即将一套统一的编址，按序号交叉地分配给各个存储体。一段连续的程序或数据，将交叉地存放在几个存储体中，所以称为多体交叉存取并行主存系统。

## Slide 67
19.某计算机的主存按字节编址，而系统总线数据通路宽32位。请提出一种总线与主存的连接方案，用粗框图进行描述，并对方案进行简要说明。

## Slide 68
19.某计算机的主存按字节编址，而系统总线数据通路宽32位。请提出一种总线与主存的连接方案，用粗框图进行描述，并对方案进行简要说明。
如果系统总线数据通路宽32位，主存是按字节编址，则存储器系统可由四个存储体组成，存储体选择通过选择信号BE3～BE0实现，该选择信号可以通过用地址线译码得到。如果传送一个32位数，那么4个存储体都被选中；如果传送一个16位数，则有2个存储体被选中；如果传送一个8位数，则只有一个存储体被选中。

## Slide 69
 |  |  |  | A1 | A0 | M1 | M2 | M3 | M4 | 描述
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 访问32位数
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 访问16位数
…… |  |  |  |  |  | …… |  |  |  | ……
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 访问16位数
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 访问8位数
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 访问8位数
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 访问8位数
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 访问8位数
 |  |  |  | A1 | A0 | M1 | M2 | M3 | M4 | 描述
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 访问32位数
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 访问16位数
…… |  |  |  |  |  | …… |  |  |  | ……
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 访问16位数
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 访问8位数
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 访问8位数
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 访问8位数
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 访问8位数
选择存储体与地址译码间的关系如表所示。
19.某计算机的主存按字节编址，而系统总线数据通路宽32位。请提出一种总线与主存的连接方案，用粗框图进行描述，并对方案进行简要说明。

## Slide 70
19.某计算机的主存按字节编址，而系统总线数据通路宽32位。请提出一种总线与主存的连接方案，用粗框图进行描述，并对方案进行简要说明。
~

## Slide 71
20.如果要求半导体存储器在完成读/写后产生信号READY，并通过系统总线通知其他设备存储器的当前状态。请设计该信号的产生逻辑。

## Slide 72
20.如果要求半导体存储器在完成读/写后产生信号READY，并通过系统总线通知其他设备存储器的当前状态。请设计该信号的产生逻辑。
如果半导体存储器的读/写时间大于CPU所要求的时间，在这种情况下，为了保证CPU与存储器的时序的正确配合，就要产生READY信号，使CPU插入一个等待状态，并通过系统总线通知其他设备。
电路逻辑如图所示。

## Slide 73
20.如果要求半导体存储器在完成读/写后产生信号READY，并通过系统总线通知其他设备存储器的当前状态。请设计该信号的产生逻辑。

## Slide 74
21.如果两台CPU通过各自的地址总线与数据总线共享一个半导体存储器，请为此设计存储器逻辑，使两组地址/数据线之间能够分离，且能处理访存冲突。

## Slide 75
21.如果两台CPU通过各自的地址总线与数据总线共享一个半导体存储器，请为此设计存储器逻辑，使两组地址/数据线之间能够分离，且能处理访存冲突。
如果两台CPU通过各自的地址总线与数据总线共享一个半导体存储器，则可采用双端口存储器。双端口存储器有两套独立的地址寄存器、地址译码器、数据寄存器和读写电路，可同时接受来自两方面的访存请求，两组地址/数据线之间就能够分离。
存储器如图所示。

## Slide 76
以双端口存储器的方式，两个访问端口独立工作互不干扰，只有当两个端口试图在同一时间内访问同一地址单元时，才会发生冲突。这时可由存储器的仲裁逻辑根据两端口访问请求到达存储器的时间差来决定首先为哪一个CPU服务。

## Slide 77
22.如果需用常规存储芯片构成双端口存储器，允许存取周期延长。请为此设计存储器逻辑。

## Slide 78
22.如果需用常规存储芯片构成双端口存储器，允许存取周期延长。请为此设计存储器逻辑。
如果需用常规存储芯片构成双端口存储器，由于常规存储芯片没有两个独立的端口，因此需要为其设计一套控制逻辑，来实现双端口的功能。 在接口中需要实现以下4种逻辑：两个数据缓冲、地址寄存、存储访问的控制逻辑、共享仲裁控制逻辑。
其存储器的逻辑及与系统的连接逻辑如图所示。

## Slide 80
如将以上存储系统用于双CPU共享的应用中，当两个CPU同时对存储器发出访问需求时，控制接口中的共享仲裁控制逻辑就会以访问请求的顺序，在第一个存储器访问周期时允许第一个CPU对存储器进行访问，同时向第二个CPU发出READY等待信号，然后在下一个存储器访问周期撤销该等待信号，允许第二个CPU对存储器进行访问。
22.如果需用常规存储芯片构成双端口存储器，允许存取周期延长。请为此设计存储器逻辑。

## Slide 81
23.试比较当前光盘与磁盘两者的记录密度、平均存取时间和数据传输率三项性能指标。
 | 记录密度 | 平均存取时间 | 数据传输率
光盘 | 可达300Mbpi | >100ms | DVD可达21.728kBps
磁盘 | 可达50Mbpi | <15ms | SATA可达600MBps

## Slide 82
24.主存和Cache之间的映射方式有哪几种？请简述每种方式的基本思想，并分析每种方式中如何通过变换内存地址以得到Cache的目标地址。

## Slide 83
24.主存和Cache之间的映射方式有哪几种？请简述每种方式的基本思想，并分析每种方式中如何通过变换内存地址以得到Cache的目标地址。
主存和Cache之间的映射方式主要有直接映射、全相联映射和组相联系映射。
直接映射：Cache不分组而主存分组，每组包含的数据块数量等于Cache的数据块数。主存映射到Cache时，组内序号为K的数据块可映射到Cache中序号为K的数据块位。

## Slide 84
全相联映射：Cache和主存均不分组，主存的第K个数据块可自由映射到Cache中的任意数据块位；
组相联映射：Cache和主存均分组，且主存各组包含的数据块数等于Cache分组后的组数，主存某组内第K个数据块可映射到Cache第K组任意一个块位。
24.主存和Cache之间的映射方式有哪几种？请简述每种方式的基本思想，并分析每种方式中如何通过变换内存地址以得到Cache的目标地址。

## Slide 85
25.计算机存储系统按字节编址，其中Cache可以分成16块，每块的大小固定为64字节。在主存和Cache之间可以采用三种映射方式，请针对主存的第268号单元回答下列关于Cache的问题：
（1）若采用直接映射，那么对应的块号和标记分别是什么？
（2）若采用全相联映射，那么对应的块号和标记分别是什么？
（3）若采用2路组相联映射（即每组2块），那么对应的组号和块标记分别是什么？
（4）若采用4路组相联映射（即每组4块），那么对应的组号和块标记分别是什么？

## Slide 86
25.计算机存储系统按字节编址，其中Cache可以分成16块，每块的大小固定为64字节。在主存和Cache之间可以采用三种映射方式，请针对主存的第268号单元回答下列关于Cache的问题：
（1）若采用直接映射，那么对应的块号和标记分别是什么？
采用直接映射主存分组，组内块数为16，(268)10=(100001100)2，每组内的块内字节序号6位、组内块序号4位，故268号字节单元所在的块号是0100，所在组号全0；直接映射时标记字段就是组号，因此标记字段也是全0。

## Slide 87
25.计算机存储系统按字节编址，其中Cache可以分成16块，每块的大小固定为64字节。在主存和Cache之间可以采用三种映射方式，请针对主存的第268号单元回答下列关于Cache的问题：
（2）若采用全相联映射，那么对应的块号和标记分别是什么？
采用全相联映射主存不分组，缓存的标记字段对应到主存块的块号，(268)10=(100001100)2，块号=100，标记与块号相同是100

## Slide 88
25.计算机存储系统按字节编址，其中Cache可以分成16块，每块的大小固定为64字节。在主存和Cache之间可以采用三种映射方式，请针对主存的第268号单元回答下列关于Cache的问题：（3）若采用2路组相联映射（即每组2块），那么对应的组号和块标记分别是什么？
采用2路组相联映射主存分组，组内的块数等于Cache分组的组数。Cache分成8组，每组2块，则对应的主存应分成若干组，每组8块；(268)10=(100001100)2，低6位对应块内的字节序号，依次往左3位是组内的块序号，最高若干位是组号。对应Cache中的组号=主存组内的块序号=100，标记字段=主存的组号为全0=0；

## Slide 89
25.计算机存储系统按字节编址，其中Cache可以分成16块，每块的大小固定为64字节。在主存和Cache之间可以采用三种映射方式，请针对主存的第268号单元回答下列关于Cache的问题：
（4）若采用4路组相联映射（即每组4块），那么对应的组号和块标记分别是什么？
采用4路组相联映射Cache分成4组，每组4块；主存分成若干组，每组4块。
(268)10=(100001100)2 ，低6位对应块内的字节序号，依次往左2位是组内的块序号，最高位是组号。对应Cache中的组号=主存组内的块序号=00，标记字段是1。

## Slide 90
26.什么是TLB？它和页表之间是什么关系？试分析TLB和页表之间的直接映射、全相联映射、组相联映射的异同点。

## Slide 91
26.什么是TLB？它和页表之间是什么关系？试分析TLB和页表之间的直接映射、全相联映射、组相联映射的异同点。
TLB即Translation Lookaside Buffer，简称快表。TLB用来专门存储页表中的热点项，也可以认为，TLB的内容是页表中一部分内容的子集副本。
TLB和页表之间的直接映射：页表分组、每组的页表行=TLB行数，映射时页表各组内某行只能映射到TLB中对应行序号位置。

## Slide 92
全相联映射：页表不分组，页表项可以映射到TLB的任何一行。
组相联映射：TLB分组，页表分组、每组页表行=TLB分组数，映射时页表各组内第n行可以映射到TLB中第n组内的任何一行。
26.什么是TLB？它和页表之间是什么关系？试分析TLB和页表之间的直接映射、全相联映射、组相联映射的异同点。

## Slide 93
27.某计算机存储器系统参数如下：
① TLB共有256项，和页表之间按2路组相联方式组织映射；
② 64 KB的数据Cache，块大小为64 B，组织方式也是2路组相联；
③虚拟地址32位，物理地址24位；
④页面大小固定为4 KB。
下图给出了系统的简单示意，请分别计算其中各字段A、B、C、D、E、F、G、H和I各段所占的位数，并给出计算过程。

## Slide 94
(a)Cache
(b)TLB

## Slide 95
(a)Cache
由P301 图4-44 主存-cache组相联映射 示意图可知：
A为主存组号的长度 B为组内块序号的长度
C为块内字节数的长度 E为cache中标记字段的长度
D为cache 块中存储数据的长度
首先分析图(a)，即Cache与主存之间的2路组相联映射关系。

## Slide 96
(a)Cache
题干中给出的关于主存-cache映射的信息如下：
(1)64 KB的数据Cache，块大小为64 B，组织方式是2路组相联。
(2)物理地址24位。
由(1)可知，64KB的Cache按每块64B被划分为1024块，采用2路组相联映射将每2块划分为1组，则Cache被划分为512组；由于采用组相联映射方式，则主存每组应包含512块。
由(2)可知，物理地址长度=A+B+C=24位。

## Slide 97
由上分析，主存被划分为若干组，每组512块，每块大小为64B，Cache被划分为512组，每组2块，每块也为64B。则
B=组内块序号的长度=9(29=512)
C=块内字节数的长度=6(26=64)
A=主存组号的长度=24-B-C=24-9-6=9
E=Cache中标记字段的长度=主存组号的长度=9
D=Cache块中存储数据的长度=512(64B*8=512b)
则有：
A=9 B=9 C=6 D=512 E=9
(a)Cache

## Slide 98
(b)TLB
下面分析图(b)，即页表与TLB之间的2路组相联映射关系。
由P306 图4-46 页式虚拟存储器地址转换 示意图可知：
虚地址由虚页号和页内地址两部分组成，在完成2路组相联映射后，页表被划分为若干组，每组包含若干个页面。
则页内地址长度对应页面大小长度，虚页号包含页表被划分后的组号长度及组内页面号长度。则有：

## Slide 99
F为页表中组号的长度
G为组内页面序号的长度
H为页面内字节数的长度
I为TLB中该项对应的主存(物理)页的长度
(b)TLB

## Slide 100
题干中给出的关于页表-TLB映射的信息如下：
(1)TLB共有256项，和页表之间按2路组相联方式组织映射。
(2)虚拟地址32位，物理地址24位。
(3)页面大小固定为4 KB。
由(1)可知，TLB按每2项为一组，划分为128组，由于是2路组相联映射，则页表按每组128项进行划分。
由(2)、(3)可知，页面大小固定为4 KB，则页内地址长度为12(212=4K)，则虚页号长度为32-12=20。由于一个虚页号对应一个页表项，则20位的虚页号对应220=1M页表项。按每组128（7位）项进行划分，则将页表划分为8K组（20-7=13），则组号长度为13(213=8K)。
(b)TLB

## Slide 101
(b)TLB
由上分析，页表被划分为8K(213)组，每组128个页表项(页面)，每个页表项(页面)4KB；TLB被划分为128组，每组2个页表项(页面)，每个页表项(页面)4KB。则：
F=页表中组号的长度=13
G=组内页面序号的长度=7(27=128)
H=页面内字节数的长度=12(212=4K)
I= TLB中该项对应的主存(物理)页的长度=12
则:
F=13 G=7 H=12 I=12

## Slide 102
28.某计算机的存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间为16 MB，主存（物理）地址空间为1 MB，采用每页固定为4 KB的页式虚拟存储管理。此外，存储系统中的Cache共分成8块，与主存之间按32 B的块单位进行整块直接映射。当计算机系统运行到某一时刻时，跟踪到的页表片段和Cache状态分别如表(1)和表(2)所示，页表中的实页号和Cache的标记均已表示为十六进制数。

## Slide 103
虚页号 | 有效位 | 实页号 | …
0 | 1 | 06 | …
1 | 1 | 04 | …
2 | 1 | 15 | …
3 | 1 | 02 | …
4 | 0 | - | …
5 | 1 | 2B | …
6 | 0 | - | …
7 | 1 | 32 | …
虚页号 | 有效位 | 实页号 | …
0 | 1 | 020 | …
1 | 0 | - | …
2 | 1 | 01D | …
3 | 1 | 105 | …
4 | 1 | 064 | …
5 | 1 | 14D | …
6 | 0 | - | …
7 | 1 | 27A | …
表(1) 页表片段
表(2) Cache 状态

## Slide 104
请回答下列问题，并说明理由和依据：
（1）虚拟地址应有几位，哪几位表示虚页号？物理地址应是几位，哪几位表示实页号（物理页号）？
（2）根据物理地址访问Cache时，这个物理地址应被自动解析成哪几个地址段？
（3）虚拟地址001C60H所在的页面是否在主存中？若该页面已经在主存中，那么该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问这个虚地址时，是否会Cache访问命中？

## Slide 105
（4）假定为该计算机配置了一个用于4路组相联映射的TLB，可以存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如表(3)所示，则虚拟地址024BACH所在的页面是否已被调入到主存中？
组号 | 有效位 | 标记 | 实页号 | 有效位 | 标记 | 实页号
0 | 0 | -- | -- | 1 | 001 | 15
 | 0 | -- | -- | 1 | 012 | 1F
1 | 1 | 013 | 2D | 0 | -- | --
 | 1 | 008 | 7E | 0 | -- | --
表(3) TLB状态

## Slide 106
28（1）虚拟地址应有几位，哪几位表示虚页号？物理地址应是几位，哪几位表示实页号（物理页号）？
虚拟地址空间大小为16 MB，且按字节编址，所以虚拟地址有24位（224=16M）。由于页面大小为4 KB（212=4K，则页内地址12位），因此虚页号为高12位（24-12=12）。由于主存（物理）地址空间大小为1MB，因此物理地址共有20位（220=1M）。
由于主存内的页内地址12位，因此20-12=8，即主存地址的高8位为页框号。

## Slide 107
28（2）根据物理地址访问Cache时，这个物理地址应被自动解析成哪几个地址段？
Cache共8块，块号需占3位（23=8），且块大小为32B，则块内地址应为5位（25=32）；主存-Cache采用直接映射，则主存也按每组8块进行统一分组，每组内的块号占3位（23=8），则组号占12位（物理地址20位-5位块内地址-3位块号=12位）。
所以，物理地址分为3段：高12位（内存组号）+中间3位（组内块序号）+5位（块内地址）。

## Slide 108
（3）虚拟地址001C60H所在的页面是否在主存中？若该页面已经在主存中，那么该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问这个虚地址时，是否会Cache访问命中？
虚地址为001C60H，则C60H为页内地址，剩余为虚页号，即001H=1，故应查表中虚页号为1的那行，即第1行：有效位为1，对应页框号为04H。所以，该虚页面已在主存中，且对应的物理地址为应为页框号04H与页内地址C60H拼接，结果为04C60H。

## Slide 109
物理地址为04C60H，主存↔Cache直接映射，则内存分组后，12位的组号为04CH，而地址码60H=0110 0000（二进制），故3位的组内块序号为0112=310，所以该主存页应直接映射到Cache块序号（行号）为3的存储块位置，但查表中行号为3的那行，得到标记位为105H≠04CH，故Cache访问不命中。
（3）虚拟地址001C60H所在的页面是否在主存中？若该页面已经在主存中，那么该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问这个虚地址时，是否会Cache访问命中？

## Slide 110
（4）假定为该计算机配置了一个用于4路组相联映射的TLB，可以存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如表所示，则虚拟地址024BACH所在的页面是否已被调入到主存中？
页表↔ TLB之间4路组相联，而TLB可存8个页表项，则每组存4个页表项，分成2组；页表也应按每组2项进行分组，而虚页号是12位，每个虚页在页表中对应1行，故页表中应有212行，则页表行号应为12位,所以页表分组后：组号11位+组内序号1位。

## Slide 111
（4）假定为该计算机配置了一个用于4路组相联映射的TLB，可以存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如表所示，则虚拟地址024BACH所在的页面是否已被调入到主存中？
虚地址是024BACH，则12位的虚页号为024H（0000 0010 0100），而组号是其高11位，组内序号是其低1位，则分解成：组号0000 0010 010（十六进制数012H）+组内序号0。因此，该虚地址所在虚页对应的页表项应映射到TLB的第0组（页表项的组内序号=TLB的组号）。

## Slide 112
（4）假定为该计算机配置了一个用于4路组相联映射的TLB，可以存放8个页表项，若其当前内容（十六进制）如表所示，则虚拟地址024BACH所在的页面是否已被调入到主存中？
页表↔ TLB是组相联映射，故应分别查找表(3)显示的TLB表中第0组的4个TLB项，将各项的标记字段与012H比较，可知本组内第4项标记字段为012H，与该虚地址所在页面对应的页表项的组号012H一致，且有效为1，页框号为1FH。据此可判断虚地址024BACH所在的虚页面已在主存中（且页框号为1FH），且虚地址对应的主存地址应为：页框号+业内地址=1FH+BACH=1FBACH。