## Slide 1
第5章课后习题及解析

## Slide 2
1.简要解释下述名词术语
(1)总线 (2)总线宽度 (3)总线带宽(4)主设备 (5)从设备
(6)直接程序传输方式 (7)中断 (8)软中断 (9)硬件中断
(10)可屏蔽中断 (11)非屏蔽中断
(12)向量中断 (13)非向量中断
(14)中断向量 (15)向量地址
(16)中断向量表 (17)中断隐指令操作 (18)DMA

## Slide 3
(1)总线：是计算机各种功能部件之间传送消息的公共通信干线。
(2)总线宽度：任何总线的线路在功能上可分为3组：数据线、地址线和控制线。所谓总线宽度，即各功能组中的信号线数。
(3)总线带宽：指这条总线在单位时间内可以传输的数据总量，等于总线位宽与工作频率的乘积。
(4)主设备：申请并得到总线控制权的设备，称为主设备。
(5)从设备：响应主设备请求的设备，称为从设备。
1.简要解释下述名词术语

## Slide 4
(6)直接程序传输方式：指CPU直接利用I/O指令编程实现数据的输入和输出的方式。
(7)中断：CPU暂时中断现行程序的执行，转去执行处理某些随机事态的中断服务程序，处理完后自动恢复原程序的执行。
(8)软中断：指由执行软中断指令所引起的中断。
(9)硬件中断：指由某个硬件中断请求信号引发的中断。
(10)可屏蔽中断：CPU可以通过送屏蔽字或开/关中断来禁止和开放中断，中断请求能否响应由CPU开/关决定。

## Slide 5
(11)非屏蔽中断：中断请求的响应不受屏蔽字影响，与CPU的开/关中断状态无关。
(12)向量中断：将各中断服务程序的入口地址（或包括状态字）组织成中断向量表；响应中断时，由硬件直接产生对应于中断源的向量地址；据此访问中断向量表，从中读取服务程序入口地址，由此转向服务程序。
(13)非向量中断：指以软件查询的方式提供中断服务程序入口地址的中断。
(14)中断向量：指中断服务程序入口地址和状态字在一起。

## Slide 6
(15)向量地址：指访问中断向量表的地址码，即读取中断向量所需的地址。
(16)中断向量表：指存放中断向量的一种表格。
(17)中断隐指令操作：是指在中断周期中，直接依靠硬件实现关中断、保存断点、通过中断类型码计算中断程序的入口地址并转中断服务程序等操作。
(18)DMA：即直接存储器访问，是指直接依靠硬件实现主存储器和外部设备间进行数据传送，传输时不需要CPU的干预。

## Slide 7
2.比较并说明下述几种I/O控制方式的优缺点及其适用场合。
（1）直接程序传输方式（含程序查询方式）
（2）程序中断方式
（3）DMA方式

## Slide 8
2.比较并说明下述几种I/O控制方式的优缺点及其适用场合。
（1）直接程序传输方式（含程序查询方式）
直接程序传送方式的优点：在直接程序传送方式中CPU只需实现I/O指令功能，不需要增加CPU硬件，因此硬件简单、控制简单。
直接程序传送方式的缺点：CPU与外围设备完全不能并行地工作，CPU利用率低，实时处理能力低。
直接程序传输方式的适用场合：对CPU速度和效率要求不是很高的场合。

## Slide 9
2.比较并说明下述几种I/O控制方式的优缺点及其适用场合。
（2）程序中断方式
程序中断方式的优点：程序中断是通过执行中断服务程序对事件的中断请求进行处理，处理程序可以根据需要进行扩展，所以程序中断方式的处理能力很强，可以处理复杂事态，随机性和实时性强。
程序中断方式的缺点：为了实现程序切换，决定CPU在中断周期中要执行隐指令操作：保存断点、读取服务程序入口地址，以及在转入服务程序后首先应执行现场保护等操作；在返回原程序前，还需

## Slide 10
恢复现场、读取返回地址等。一系列的操作要花费一定的时间，使中断方式难适应于高速数据传送。
程序中断方式的适用场合：适合处理中、低速的I/O操作与随机请求，所处理的对象可以是复杂的随机事态。
2.比较并说明下述几种I/O控制方式的优缺点及其适用场合。
（2）程序中断方式

## Slide 11
2.比较并说明下述几种I/O控制方式的优缺点及其适用场合。
（3）DMA方式
DMA方式的优点：可以响应随机请求，传送的实现是直接由硬件控制，CPU不必为此执行指令，其程序不受影响，DMA方式仅需占用系统总线，不需切换程序，因此不存在保存断点、保护现场、恢复现场、恢复断点等操作。
DMA方式的缺点：仅仅依靠硬件，只能实现简单数据传送，难于识别与处理复杂事态。
DMA方式的适用场合：适合主存与高速I/O设备间的简单数据传送。

## Slide 12
3.某机连接4台I/O设备，序号为0#～3#，采用软件查询确定其中断优先级。请分别按下列两种要求拟定查询程序流程图。
（1）固定优先级； （2）轮流优先，使机会均衡。

## Slide 13
3.某机连接4台I/O设备，序号为0#～3#，采用软件查询确定其中断优先级。请分别按下列两种要求拟定查询程序流程图。
（1）固定优先级；
在固定优先级方式中，CPU响应中断请求后，先转入查询程序，按优先顺序依次询问各中断源是否提出中断请求，如果是，则转入相应的服务处理程序。假设在公共接口中设置一个中断请求寄存器，用来存放各中断源提出的请求信息，如对应位为1表示该中断源提出了请求。如设置为连接在最高位的中断源的优先级最高，依次优先级逐位降低。

## Slide 14
在进行软件查询时，先将中断请求寄存器的内容取回CPU，然后依次判断，其程序流程如图3-5-1所示。

## Slide 15
3.某机连接4台I/O设备，序号为0#～3#，采用软件查询确定其中断优先级。请分别按下列两种要求拟定查询程序流程图。
（2）轮流优先，使机会均衡。
在轮流优先方式中，需设置中断请求寄存器，用于记忆当前有哪些中断源提出了中断请求。当某中断源提出中断请求后，中断请求寄存器的相应位设置为1。另需设置记忆中断优先级状态的寄存器，描述各中断源的优先级，设优先权的等级为3时最低，为0时最高。如0#~3#设备的初始优先级状态为0、1、2、3。

## Slide 17
4.分别用多重查询和菊花链结构设计优先链排队逻辑，画出门级逻辑电路。

## Slide 18
4.分别用多重查询和菊花链结构设计优先链排队逻辑，画出门级逻辑电路。
（1）针对多重查询方式其优先链排队逻辑图如图所示，在上半部分由门1～门6组成一个串行的优先链，优先顺序从高到低为：INTR1、INTR2、INTR3。若要扩充中断源可根据其优先级别的高低串接于优先链的左端或右端。
图的下半部分是一个编码电路，由总线向CPU发出被选中的设备码以供判定中断源。以下简单说明其工作过程，INTRi为设备的中断请求信号，INTSi为设备的中断排队选中信号。

## Slide 20
INTA为中断许可信号。INTI为中断排队输入，INTO为中断排队输出信号。当一个设备提出中断请求时，它将提供两个信号：INTR在链中以低电平封锁优先级别比它低的请求；如果请求被选中，它的INTI在链中以高电平打开自己的编码门，以提供设备码。
可以分成如下三种情况讨论线路的状态。
①若优先级高的I/O设备无请求，则对优先级低的I/O设备请求开放。例如，没有比本优先链中更高级别的请求时，则INTI= 0，门1的输出为“1”（高电平），即INTS1 = 1，允许设备1被选中。

## Slide 21
②若设备1此刻无中断请求，INTR1 = 1，门2输出为“0”，则INTS2 = 1，就允许设备2被选中。若优先级高的I/O设备有请求，INTR1 = 0，门2输出为“1”，则INTS2 = 0，INTS3 = 0，即设备2，设备3的请求都被封锁。
③若有两个以上的I/O设备同时提出请求，则只有优先级别高的I/O设备被选中。如设备1和设备2同时提出请求，当CPU接到请求信号并响应时，可通过程序发出一个中断询问命令查询是谁被选中，此时只有INTS1 = 1，而INTS2 = 0，所以是设备1被选中，取回该设备的设备码。

## Slide 22
（2）若以菊花链式判优，则其连接逻辑如图所示。

## Slide 23
5.串行接口和并行接口的实质区别是什么？

## Slide 24
5.串行接口和并行接口的实质区别是什么？
接口和总线之间数据都是并行的。但对于串行接口，在接口和外设之间的数据是串行的，而对于并行接口，在接口和外设之间的数据则是并行的。

## Slide 25
6.I/O接口的主要功能有哪些？

## Slide 26
6.I/O接口的主要功能有哪些？
I/O接口的主要功能包括：外设寄存器寻址，数据传输和缓冲，数据格式变换等，产生中断及代码请求等控制逻辑功能。

## Slide 27
7.程序中断方式与一般所指的转子有何不同？

## Slide 28
7.程序中断方式与一般所指的转子有何不同？
中断与转子程序两者的本质区别主要表现如下。
①转子子程序的执行是由程序员事先安排好的，中断服务程序的执行则是由随机的中断事件引起的调用。
②转子子程序的执行受到主程序或上层子程序的控制，中断服务程序一般与被中断的现行程序没有关系。
③不存在一个程序同时调用多个转子子程序的情况，却经常可能发生多个外设同时请求CPU为自己服务的情况。

## Slide 29
8.什么是向量中断方式和非向量中断方式？各有什么优缺点？

## Slide 30
8.什么是向量中断方式和非向量中断方式？各有什么优缺点？
非向量中断：将所有中断源的中断服务程序入口地址组织在公共的查询程序中；CPU响应时执行此查询程序，确定中断源对应的服务程序入口地址，再转入相应服务程序执行。
向量中断：将所有中断源的中断服务程序入口地址（中断向量）组织在中断向量表中；CPU响应时由硬件产生向量地址，据此查表确定服务程序入口地址，再转入相应服务程序执行。

## Slide 31
非向量中断通过软件来确定中断源，可以简化硬件逻辑，便于灵活修改中断源优先级，但非向量中断的响应速度比向量中断更慢。
8.什么是向量中断方式和非向量中断方式？各有什么优缺点？

## Slide 32
9.某机连接4台I/O设备，序号为0#～3#，允许多重中断。
（1）优先顺序为0#～3#，分别拟定响应各设备请求后应送出的屏蔽字。
（2）若采取轮流优先策略，则屏蔽字应如何变化。

## Slide 33
9.某机连接4台I/O设备，序号为0#～3#，允许多重中断。
（1）优先顺序为0#～3#，分别拟定响应各设备请求后应送出的屏蔽字。
在该中断系统中，由于允许多重中断，在第一种情况下，当某个设备的请求得到响应后，应屏蔽比该中断源优先级低和同级的设备中断请求，而开放比该中断源优先级高的设备的中断请求信号。根据题意，这4台设备的优先顺序分别为0#～3#，当要屏蔽某中断源的中断请求时，需将该中断源的屏蔽位置为“1”，所以响应各设备请求后，应送出的屏蔽字分别为0111、0011、0001、0000。

## Slide 34
9.某机连接4台I/O设备，序号为0#～3#，允许多重中断。
（2）若采取轮流优先策略，则屏蔽字应如何变化。
若采取轮流优先的策略，则当某设备的中断请求得到响应后，将把比该设备优先级低一级的设备优先级置为最高，所以在轮流优先中响应各设备请求后，应送出的屏蔽字应分别为1011、1101、1110、0111。

## Slide 35
10.某I/O设备的工作状态可抽象为空闲、忙、完成，CPU发来清除命令使其进入空闲状态，启动命令使其进入“忙”状态，设备完成一次操作使其进入完成状态。若进入完成状态，且CPU没有对其屏蔽，则提出中断申请。试为此设计中断接口，画出逻辑图。

## Slide 36
Notes: 中断控制器汇集中断IRQ并于屏蔽字比较，若设备未被屏蔽，则发出公共的中断请求信号INT送到CPU

## Slide 37
11.某微机用于控制8层楼电梯系统，请根据你对电梯运行方式的了解，设计中断接口，画出寄存器级逻辑粗框图，并拟定其命令字和状态字格式。

## Slide 38
11.某微机用于控制8层楼电梯系统，请根据你对电梯运行方式的了解，设计中断接口，画出寄存器级逻辑粗框图，并拟定其命令字和状态字格式。

## Slide 39
11.某微机用于控制8层楼电梯系统，请根据你对电梯运行方式的了解，设计中断接口，画出寄存器级逻辑粗框图，并拟定其命令字和状态字格式。

## Slide 41
用于电梯控制的命令字状态字格式如图所示。命令字寄存器中存放CPU控制电梯动作所发出的命令。当有人按下电梯按钮时，状态字寄存器中存放当前是哪一层有使用电梯的请求，及该请信号来自电梯内还是电梯外，分别用两个状态字寄存器存放电梯内和电梯外各层的请求.
11.某微机用于控制8层楼电梯系统，请根据你对电梯运行方式的了解，设计中断接口，画出寄存器级逻辑粗框图，并拟定其命令字和状态字格式。

## Slide 42
分别用两个数据缓冲寄存器存放电梯运行当前到达的位置和运行的速度。CPU读入数据缓冲寄存器中的数据，与状态字寄存器中的请求状态做比较，向命令字寄存器中送控制命令，以确定当前是应该启动电梯还是停止，是提速（从一层启动时）、减速（要到达有请求的楼层时）还是保持当前速度运行，是向上运动还是向下运动等。
11.某微机用于控制8层楼电梯系统，请根据你对电梯运行方式的了解，设计中断接口，画出寄存器级逻辑粗框图，并拟定其命令字和状态字格式。

## Slide 43
12.在DMA的初始化阶段中，主要应完成哪些任务？

## Slide 44
12.在DMA的初始化阶段中，主要应完成哪些任务？
①向接口送出I/O设备的寻址信息。例如，从磁盘中读出一个文件，则需送出该文件所在磁盘的驱动器号、圆柱面号、磁头号（记录面号）、起始扇区号（或数据块号）。
②向DMA控制器送出控制字，主要是数据的传输方向，输入主存还是从主存输出。

## Slide 45
③向DMA控制器送出主存缓冲区首地址。数据的输入或输出往往需在主存储器中设置相应的缓冲区，这是一段连续的存储区，为此在初始化时送出其首地址。
④向DMA控制器送出交换量，即数据的传输量。视设备的需要，传输量可以是字节数、字数、数据块数。
12.在DMA的初始化阶段中，主要应完成哪些任务？

## Slide 46
13.总线系统的信号类型主要有哪几种？

## Slide 47
13.总线系统的信号类型主要有哪几种？
总线系统的信号类型主要有数据信号、地址信号和控制信号。

## Slide 48
14.通道的类型有哪几种？分别应用在什么场合？

## Slide 49
14.通道的类型有哪几种？分别应用在什么场合？
根据数据传输方式的不同，通道总体上可以分为两种：选择型通道和多路型通道。
（1）选择型（Selector）通道
选择型通道（只能以突发模式工作）可连接多个外设，但这些设备不能同时工作，在某个时间段内只能选通一个设备进行工作，只有当这个设备的全部通道程序执行完后，才能选择其他设备进行工作。选择通道主要用于连接高速的外部设备，例如磁盘等。

## Slide 50
14.通道的类型有哪几种？分别应用在什么场合？
(2）多路型（Multiplexer）通道
多路型通道也可以连接多个外设，兼容选择型通道，在某一时段内可以同时选通多路设备进行工作，且允许这些外设按一定的单位轮流进行数据的输入、输出。根据每次数据传输单位的差异，多路型通道又分为字节多路型通道和数组多路型通道。
①字节多路通道。字节多路通道是一种简单的分时共享通道，主要用于连接多路低速或中速设备。

## Slide 51
14.通道的类型有哪几种？分别应用在什么场合？
通道选择一路设备后，该设备开始传输数据，但只能传输1字节，若该设备有多字节数据需要传输，则该外设需要多次请求，被通道多次选择才能完成传输。
字节多路型将通道的可用传输时间分为若干时间片，每个时间片传输1字节，由多个外设分时方式共享一个通道。字节多路型通道主要用于连接多种低速外设。

## Slide 52
14.通道的类型有哪几种？分别应用在什么场合？
②数组多路通道。
数组多路型通道在物理上可连接多路高速外设，数据以成组（块）交叉的方式进行传输。通常，一个外设在进行工作时，除了数据传输，还包括寻址等操作。数组多路通道的基本思想是：当某个设备进行数据传输时，通道只为该设备服务；当设备在执行寻址等非传输型操作时，通道暂时断开与这个设备的连接，挂起该设备的通道程序，去执行其他设备的通道程序，为该设备的输入输出服务。

## Slide 53
15.某字节多路通道连接A、B、C、D、E共5台设备，这些设备分别每10 μs、20 μs、30 μs、50 μs和75 μs向通道发出一次数据传输的服务请求，请回答下列问题：
（1）这个字节多路通道的实际流量是多少？
（2）如果设计字节多路通道的最大流量正好等于通道实际流量，并假设对于这5台设备通道对它们的响应优先级为A>B>C>D>E。试分析，计算通道能正常为这5台设备提供传输通道吗？如果不能，那么应当如何解决这个问题？

## Slide 54
15.某字节多路通道连接A、B、C、D、E共5台设备，这些设备分别每10 μs、20 μs、30 μs、50 μs和75 μs向通道发出一次数据传输的服务请求，请回答下列问题：
（1）这个字节多路通道的实际流量是多少？
通道的实际流量为各子通道的数据传输率之和，即：DR = 1 B/10 μs+1 B/20 μs+1 B/30 μs+1 B/50 μs+1 B/75 us ≈ 216.7 KB/s

## Slide 55
15.（2）如果设计字节多路通道的最大流量正好等于通道实际流量，并假设对于这5台设备通道对它们的响应优先级为A>B>C>D>E。试分析，计算通道能正常为这5台设备提供传输通道吗？如果不能，那么应当如何解决这个问题？
通道的工作周期为：1 B ÷ 216.7 KB/s = 4.6 μs 各设备的请求和通道响应时间关系如图所示。设备D、E的数据请求得不到及时响应，由此可见通道不能为这5台设备提供正常的传输通道

## Slide 56
解决办法：提高通道的最大流量，以减小通道的工作周期。注：本题为“计算机系统结构”课程涉及的内容，超出了“计算机组成原理”课程的知识范围，仅供读者参考练习。